Technická specifikace výtahu:

- počet stanic: 3

- nostnost: 630 kg

- počet osob: 8

- rychlost výtahu: 1,0 m/s

- typ pohonu: bezpřevodový

- jmenovitý výkon motoru PMN: 4,6 kW

- řízení: jendoduhcé řízení s pamětí 1PI

- počet jízd za hodinu (max): 90

- počet nástupišť: 3

- strojovna: bez strojovny

- hlavní přívod: 400 V, 50 Hz

- přívod šachetního osvětlení: 230 V, 50 Hz

- zdvih: 3,26 m

- dveře: 1600x1950 mm

- rozměr kabiny: 1100x1400x2100 mm

- dveře: 900x2000 mm

- typ dveří: 2-panelové s otevíráním doleva

- typ motoru: s frekvenčním měničem

- stěny kabiny: laminátová kompozice, barva dle výběru investora

- kabinové dveře: vypalovaná barva RAL 9006

- světelná clona: ano, v souladu s vyhláškou

- podlaha kabiny: černá strukturovaná guma

- výška podlahy: 13 mm

- okopy v kabině: šedý eloxovaný hliník

- strop kabiny: kompozitní materiál

- osvětlení kabiny: LED

- ovládací panel v kabině: mechanická tlačítka, štítek pro servitel v kleci, indikátor pozice klece ve všech stanicích, LIP (ukazatel polohy) tlačítka s Braillovým písmem, ovládací panel v poloviční výšce kabiny

- zrcadlo: umístěno na boční stěně, výška do půlky kabiny, 900 mm šířka

- madlo: rovné, umístěno na boční stěně, materiál nerez, broušená povrchová úprava

- povrchová úprava šachetních dveří: práškový lak RAL 7032

- požární odolnost šachetnch dveří: dle ČSN EN 81-58 EW30 DP1-C

- ovládací panel na nástupišti: povrchová montáž na rámu dveří

- ukazatel polohy: povrchová montáž na rámu dveří

- možnosti ovládání: automatická evakuace do nejbližší stanice při výpadku el. Proudu, automatický návrat do hlavní stanice, požární řízení – EPS

- alarmy a komunikační vlastnosti: telealarm standart, GSM

- frekvenční měnič: standartní frekvenční měnič BR1