Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

-

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

„II/360 Oplechování a oprava částí protihlukové stěny“

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

II/360 – Oplechování a oprava částí protihlukové stěny

Předmětem stavby je oprava stávající protihlukové stěny při silnici II/360, v úsecích km 120,500 - 120,635 (obchvat obce Trnava); km 125,280 - 125,700 a km 126,000 - 126,140 (obchvat města Třebíč).

Stávající protihluková stěna je tvořena dřevěnými rošty s výplní izolantem krytým dřevěnými kůly/polokůly, osazenými do ocelových nosníků kotvených v betonovém základu. V prvním úseku opravy (obchvat obce Trnava) je v části mostu výplň nahrazena polykarbonátovou výplní s polepem ve tvaru dravce, v přechodových oblastech je průsvitná pouze horní část protihlukové stěny, kde jsou použity plexisklové výplně, taktéž s polepem obrysu dravce.

Celková délka protihlukové stěny k údržbě je cca 840 m

Technické podmínky:

Úsek km 120,500 - 120,635; obchvat obce Trnava

Protihluková stěna je v tomto úseku při obou stranách komunikace. V rámci opravy budou doplněny chybějící dřevěné polokůly včetně mezilehlé síťoviny a bude doplněna vypadaná  výplň z plexiskla. Profil polokůlů bude použit dle sávající výplně, před instalací bude provedena jejich impregnace v barevném odstínu dle stávajících prvků, stejně jako dřevěné hranoly použité k přichycení výplně z plexiskla. Ta bude doplněna o nálepku se siluetou dravce.

Horní hrana celé protihlukové stěny bude opatřena krycím profilem z poplastovaného plechu tmavého odstínu, který bude přesahovat přes čela polokůlů.

Úsek km 125,280 - 125,700 a 126,000 - 126,140; obchvat města Třebíče, ul Rafaelova

Protihluková stěna je v tomto úseku při pravé straně komunikace (ve směru staničení). V rámci opravy budou doplněny chybějící dřevěné kůly/polokůly včetně mezilehlé lepenky. Profil kůlů/polokůlů bude použit dle sávající výplně, před instalací bude provedena jejich impregnace v barevném odstínu dle stávajících prvků.

Horní hrana celé protihlukové stěny bude opatřena krycím profilem z poplastovaného plechu tmavého odstínu, který bude přesahovat přes čela polokůlů.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o opravu součástí stávající komunikace II. třídy, budou probíhat práce bez uzavírky silnice. Stavební práce budou probíhat za vymezení pracovního místa dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, podle schémat B/6 (příp. B/5.2) a C/5 (příp. C/4). Omezení provozu bude ukončeno pomocí svislého dopravního značení B 26.

Pro bezpečnější průjezd může být daný úsek řízen světelnou signalizací, případně dvěma náležitě poučenými pracovníky.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat průjezd vozidel IZS.

Zadávací podklady -  Soupis prací, situační mapa.

Předpokládaná doba plnění (dokončení díla)			do 60 kalendářních dnů

Předpokládaný termín zahájení prací 				duben 2019

Záruční lhůta							60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	610 000,00 Kč