Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek

| Vozidla pro zajištění pracovní mobility – vozidlo A – 7 ks (převážně pro mobilitu členů Rady Kraje Vysočina) |
| --- |
| Požadovaná technická specifikace a požadovaná výbava vozidla |
| Charakter (třída) vozidla: | z hlediska velikosti a „třídy“ minimálně osobní vozidlo kategorie odpovídající třídě C (medium cars) podle EK (Evropská komise), nižší střední třídy podle SDA (Svaz dovozců automobilů) |
| Typ karoserie: | 5 míst, sedan - klasický tříprostorový vůz, nebo alternativně liftback - dvouprostorový vůz, nikoliv kombi, MPV, SUV |
| Základní úroveň bezpečnosti: | 5 hvězd podle metodiky Euro NCAP |
| Motorizace a jízdní výkonnost: |  |
| typ motoru, palivo | zážehový motor; benzín, podmínkou je možnost trvalého provozu na natural 95 oktanů (nikoliv 98) |
| zdvihový objem motoru | minimálně 1 260 cm3 s přeplňováním turbodmychadlem nebo alternativně minimálně 1 660 cm3 bez přeplňování turbodmychadlem |
| hodnota maximálního výkonu motoru | minimálně 100 kW |
| hodnota maximálního točivého (kroutícího) momentu motoru | minimálně 240 Nm |
| čas potřebný pro zrychlení 0-100 km/h | nejvýše 8,8 s |
| emisní norma | povinně EURO 6d-TEMP |
| kombinovaná spotřeba paliva | nejvýše 5,9 l/100 km |
| emise CO2 při kombinované spotřebě | nejvýše 135 g/km |
| Převodovka: | manuální, šestistupňová |
| Rozměrové parametry vozidla: |  |
| šířka kabiny vpředu (mezi sloupky ve výši ramen) | minimálně 1 300 mm |
| šířka kabiny vzadu (mezi sloupky ve výši ramen) | minimálně 1 200 mm |
| výška stropu nad sedákem sedadla řidiče | minimálně 980 mm |
| výška stropu nad sedákem sedadla vzadu | minimálně 940 mm |
| užitná délka kabiny (podélný rozměr od nestlačeného spojkového pedálu do rohu mezi sedákem a opěradlem zadního sedadla při vyjmutém sedadle řidiče) | minimálně 1 850 mm |
| velikost zavazadlového prostoru (podle metodiky VDA) | minimálně 550 dm3 |
| Požadovaná výbava: |  |
| interiér | převážně tmavý interiér (možno s výjimkou stropu) dělená a sklopná opěradla zadních sedadel (2/3 a 1/3 nebo 60 a 40 % nebo všechna tři samostatně) výškově stavitelné sedadlo řidiče (mechanicky nebo elektricky) nastavitelná bederní opěra sedadla řidiče |
| potahy sedadel | textilní, tmavé (černé, tmavě šedé apod.) |
| barva vozidla | stříbrná nebo velmi světle šedá, metalická |
| disky kol | designové o velikosti 17“ z Al slitiny |
| klimatizace | automatická klimatizace (duální) |
| ovládání oken vozidla | elektrické stahování u oken předních i zadních dveří (s bezpečnostní funkcí proti sevření) |
| rezervní kolo | plnohodnotné nebo úzké „pro nouzové dojetí“ |
| audio výbava | kvalitní audio-soustava, autorádio USB vstup ovládání audio systému na volantu bluetooth handsfree |
| ovládání zamykání vozidla | centrální zamykání s dálkovým ovládáním bezklíčové odemykání, zamykání a startování vozidla |
| vybavení airbagy | minimálně 6x airbag |
| jízdní asistenti a řízení podvozku | elektronický stabilizační systém (ESP) systém kontroly trakce (TCS) asistent pro rozjezd do kopce (HAC) hlídání „mrtvého úhlu“ se signalizací ve zpětných zrcátkách |
| tempomat | standardní tempomat s omezovačem rychlosti nebo (alternativně) adaptivní tempomat |
| vnější osvětlení vozidla | přední mlhová světla automatické denní svícení automatické přepínání dálkových/tlumených (potkávacích) světlometů (HBA) přisvěcování při jízdě do ostřejších zatáček (např. při odbočování – funkce „cornering“ natáčením hlavního světlometu nebo zvláštním světlometem) |
| parkovací asistent | výstraha při příjezdu a při couvání k překážce (parkovací senzory vpředu a vzadu) zadní parkovací kamera pro usnadnění couvání |
| navigační systém | originální vestavěná GPS navigace s velikostí monitoru minimálně 7,5“ |
| napájení elektrospotřebičů | zásuvka 12 V - minimálně jedna v kabině vozidla zásuvka 12 V – minimálně jedna v zavazadelníku |
| ovládání stěračů a zpětných zrcátek | dešťový senzor pro automatické spouštění stěračů elektricky seřiditelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka |
| komfortní doplňky | vyhřívaná přední sedadla plošně vyhřívané sklo čelního okna vyhřívaný věnec volantu |
| povinná výbava | kompletní výbava předepsaná jako povinná zákonem nebo na základě zákonného zmocnění (včetně 2 ks bezpečnostních výstražných vest) |