1.1	Specifikace předmětu plnění

| Požadované technické parametry | Hodnota/způsob splnění požadavku dodavatelem |
| --- | --- |
| Malé užitkové vozidlo do 3,5 t |
| Tovární značka / výrobce |  |
| Obchodní název, typ a označení nabízeného vozidla, min. objem motoru |  |
| Kategorie |
| N1 do 3,5 tuny |  |
| Motor |
| Vznětový či zážehový |  |
| Výkon 33 až 55 kW (při 3000 otáčkách) |  |
| Pohon mechanický |
| Pohon 4x2 s možností zapnutí pohonu 4x4 | ANO/NE |
| Převodovka manuální, plně synchronní |
| Min. 4 + 1 |  |
| Rychlost vozidla |
| Maximální rychlost min. 50 km/hod. |  |
| Kola |
| Pneumatiky 13“ až 16“ |  |
| Ocelové disky | ANO/NE |
| Plnohodnotné rezervní kolo součástí vozidla | ANO/NE |
| Pérování přední nápravy |
| Nezávislé odpružení | ANO/NE |
| Hydraulické tlumiče | ANO/NE |
| Stabilizátor | ANO/NE |
| Pružiny | ANO/NE |
| Řízení |
| Vlevo | ANO/NE |
| Servo hydraulické – posilovač řízení | ANO/NE |
| Kabina |
| Min. 2 plnohodnotná sedadla v kabině (1 sedadlo pro řidiče a 1 pro spolujezdce) |  |
| Šířka kabiny max. 1900 mm včetně zrcátek |  |
| Dvoudvéřová | ANO/NE |
| Samonavíjecí bezpečnostní pásy pro posádku | ANO/NE |
| Ukazatel rychlosti vozidla | ANO/NE |
| Zadní okno | ANO/NE |
| Protisluneční clony | ANO/NE |
| Pryžové rohože na podlaze kabiny | ANO/NE |
| Elektrická soustava |
| 12 V | ANO/NE |
| Intervalové stěrače | ANO/NE |
| Elektrické ostřikovače čelního skla | ANO/NE |
| Palivová nádrž |
| Min. 30 l, uzamykatelná |  |
| Zadní závěs |
| Kolík | ANO/NE |
| Korba |
| Sklápění korby dozadu | ANO/NE |
| Ovládání z kabiny vozidla | ANO/NE |
| Délka 2 000 až 2 500 mm |  |
| Šířka 1 490 až 1 700 mm |  |
| Nosnost min. 1,5 t (do max. váhy vozu 3,5 t) |  |
| Materiál korby ocel | ANO/NE |
| Výška bočnic max. 700 mm |  |
| Celková výška korby osazené na vozidle 1500 až 1700 mm |  |
| Zadní bočnice dozadu samo otvírací – automat | ANO/NE |
| Další požadavky |
| Autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce pro ČR | ANO/NE |
| Návod k obsluze v českém jazyce | ANO/NE |
| Servisní knížka k vozidlu v českém jazyce | ANO/NE |
| Doklady nutné k registraci pro provoz na komunikacích v ČR | ANO/NE |
| Vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů | ANO/NE |
| Řízení vozidla je možné s řidičským oprávněním skupiny B | ANO/NE |
| Vozidlo nové, nebo po provedení jeho celkové opravy |  |
| Záruka min. 12 měsíců |  |

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel u každého požadavku zadavatele uvede, jakou hodnotou či způsobem nabízené plnění požadavek splňuje.

V případě, že tak dodavatel neučiní, nebo nesplní některý z požadavků zadavatele, může být z výběrového řízení vyřazen.

U položek, u kterých je v poli sloupce „Splnění požadavku“ uvedeno „ANO / NE“, dodavatel zvolí jednu z obou hodnot dle skutečnosti; u položek, u kterých je pole prázdné, dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob, jak požadavek/požadavky v dané položce splňuje.

Před tiskem dodavatel tyto pokyny vymaže.

1.2	Technické podmínky provedení celkové opravy vozidla

V případě, že předmětem nabídky dodavatele není nové vozidlo, ale vozidlo po provedené celkové opravě (tzv. generální opravě), musí být dodrženy následující technické podmínky jejího provedení:

- kompletní demontáž vozidla na jednotlivé části, součásti, díly a komponenty (vč. veškerých spojovacích prvků),

- vyhodnocení částí a součástí po demontáži pro další použití či výměnu,

- tryskání kovových částí vozidla,

- žárové zinkování nebo lakování rámu a nosných částí vozidla,

- kompletní výměna komponentů brzdového systému – brzdové bubny, brzd. válečky, hlavní brzd. válec, omezovač brzd, brzd. trubky a hadice, brzd. kapalina,

- kompletní celková oprava přední nápravy – výměna kulových a svislých čepů včetně příslušenství, tlumiče nápravy, listové pružiny,

- kompletní celková oprava zadní nápravy – oprava diferenciálu, nové listové pružiny a tlumiče, olejové náplně,

- celková oprava motoru – nová sada vložek válců a pístů, oprava hlavy s novými ventily a sedly, kompletní oprava vstřikovacího čerpadla, olejového čerpadla, přebroušení klikové hřídele, nová ojniční pouzdra, vložkování a vyúhlování ojnic, vyvložkování zrezivělého bloku motoru, nová olejová náplň, filtr, renovace chladiče,

- celková oprava převodové skříně – výměna synchronů a ložisek, vadných dílů a olejové náplně,

- oprava skříňky řízení – výměna ložisek a olejové náplně, seřízení vůlí na šneku,

- nový skelet kabiny s galvanickou antikorozní úpravou včetně dveří, nová sedadla, čalounění, těsnění oken a dveří, kompletní elektroinstalace včetně vypínačů a spínačů, světlometů, zadních lamp, směrových světel, počítače ujetých vzdáleností a dalších částí přístrojové desky, akrylátový lak dle vzorníku RAL, antikorozní nátěr podlahy, prahů a podběhů, renovace topení, nášlapové lišty kabiny, madlo pro pohodlné nastupování,

- nová elektroinstalace podvozku,

- nový hydraulický systém pro sklápění dozadu výkonem čerpadla 10 litrů,

- nová kompletní korba lakovaná, nová nádrž, blatníky, zástěrky,

- zvýšené přední čelo korby + lak,

- zvýšené bočnice o 40 cm (2ks) +lak,

- zvýšená zadní část korby + lak,

- úhrada ekologické daně při přepisu vozidla dodavatelem,

- provedení kontroly STK a měření emisí s dvouletou platností,

- nové pneu 13“ až 16“,

- servořízení přední nápravy v ceně vozidla.