Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

II/353 BUDEČ – NOVÉ VESELÍ

Technické podmínky:

Předmětem stavby je oprava krytu úseku silnice II/353 (okres ZR). Tato silnice je součástí páteřní sítě Kraje Vysočina. Cílem opravy je obnova stávajícího nevyhovujícího povrchu vozovky komunikace II/353.

Předmětný úsek začíná pracovní spárou ve st. 38,670 km před obcí Budeč a končí ve staničení 40,300 km před obcí Nové Veselí. Celková délka opravy je 1630 m. Průměrná šířka je 7,1 m.

Oprava bude realizována plošně, v celém úseku, včetně průtahu obcí Budeč.

Dotčený úsek v průtahu Budče je lemován silničními obrubami a včetně přilehlých zpevněných ploch. Tyto plochy včetně napojení místních komunikací je nutno zohlednit a napojit nový povrch s patřičným přesahem, s ohledem na zachování odvodnění. Plánovaný rozsah prací je patrný z rozpočtu.

Skladba vozovky: st. 38,670 km – 40,300 km:

Emulzní mikrokoberec jednovrstvý			  8 mm

Silniční uzavírka:

Předpokládaná celková doba výstavby činí maximálně 10 dnů. Dopravně inženýrská opatření, zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby. Provoz bude veden jedním pruhem a bude řízen světelnými signály.

Zadávací podklady

Předpokládaná doba plnění					10 kalendářních dnů

Předpokládaná doba trvání stavebních prací od předání a 	10 kalendářních dnů

převzetí staveniště do zprůjezdnění stavby

Předpokládaný termín zahájení prací 				září 2019

Záruční lhůta							36 měsíců