Čisticí laser

Základní charakteristika:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vláknového čisticího laseru s příslušenstvím. Laser je určen pro práci muzejního konzervátora-restaurátora a bude používán pro odstraňování povrchových nečistot, oxidačních produktů, barev, laků, mastnoty a podobných materiálů z předmětů muzejního charakteru.

Specifikace laseru:

- mobilní zařízení s napájením ze sítě 220 V,

- průměrný výkon 100 W,

- možnost plynulé regulace výkonu,

- chlazení integrované do tělesa přístroje,

- optické vlákno s délkou minimálně 3 m,

- možnost spouštění stroje nožním spínačem,

- vlnová délka použitého laseru 1070 nm nebo tomu blízká; frekvence 100-200 kHz,

- maximální rozměry tělesa přístroje nepřekročí v žádném směru 0,6 m (hloubka, výška, šířka),

- maximální hmotnost přístroje 55 kg,

- příkon do 1,5 kW

- krytí IP62,

- provozní teplota minimálně v rozsahu 10-40 °C.

Požadované příslušenství:

- ochranné brýle, 2 ks,

- mobilní ochranná zástěna. Zástěna bude rozložitelná; ve složeném stavu budou její rozměry (šířka x výška) 1,2 x 2 m, v rozloženém stavu 3,5 x 2 m (všechny uvedené rozměry s tolerancí ± 30 cm).

- polohovatelné stabilní rameno, na které je možné upnutí pracovní hlavy laseru, a tím umožněno směrování laserového paprsku pouze manipulací s ramenem (manipulace s hlavou laseru pomocí ramene podstatným způsobem ulehčí ovládání laseru), zdvih ramene minimálně 500 mm, dosah ramene (poloměr) minimálně 1400 mm.

- zařízení umožňující mobilitu přístroje pomocí pouze jedné osoby (obsluhy přístroje), 
a to buď manipulační pojízdné zařízení umožňující převoz přístroje (např. manipulační vozík), nebo tzv. „backpack“ (umožňující přenos přístroje jako batoh 
na zádech).

Další podmínky:

- zaškolení obsluhy na použití přístroje na pracovišti zadavatele v postavení kupujícího minimálně v rozsahu 6 hodin.