TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava –

Operační instrumentárium II

Část 2 - Instrumentárium pro laparoskopickou operativu

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 	1 881 754,89 Kč bez DPH

(Předmětem plnění jsou 3 kompletní sady instrumentária a doplňkové ostatní instrumentárium a příslušenství pro laparoskopickou operativu).

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku učinit součástí svojí nabídky. Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Specifikace pro 1 sadu:

| Instrumentárium – požadovány dvě sady | Počet ks |
| --- | --- |
| Laparoskopické nástroje klasické: délka min. 310 mm, max. 380 mm, resterilizovatelné |
| Porty |
| trokar (komplet) se závitem 11 mm, s nástavcem na insuflaci, délka min. 105 mm s automatickým ventilem (kovový), boční ventil k insuflaci, závitový, včetně bodce, nabíjecí (atraumatický) | 2 |
| trokar (komplet) se závitem 12,5 mm, s nástavcem na insuflaci, délka min. 102 mm s automatickým ventilem (kovový), boční ventil k insuflaci, závitový, včetně bodce, nabíjecí (atraumatický) | 2 |
| trokar (komplet) se závitem 5,5 mm, s nástavcem na insuflaci, délka min. 98 mm s automatickým ventilem (kovový), boční ventil k insuflaci, závitový, včetně bodce, nabíjecí (atraumatický) | 4 |
| Nástroje a pomůcky |
| laparoskopické monopolární nůžky zahnuté, vroubkované (tubus, vnitřek, rukojeť bez aretace), průměr 5 mm, délka min. 36 cm, složen ze 3 částí, robustní plastová ručka (otvory pro větší prsty), s konektorem na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé, zahnuté, vroubkované, délka branží min. 20 cm | 2 |
| disektor (tubus, vnitřek, rukojeť s vypínatelnou aretací), průměr 5 mm, délka min. 36 cm, složen ze 3 částí, robustní plastová ručka (otvory pro větší prsty), s konektorem na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé, zahnuté, vroubkované, délka branží 22 mm | 2 |
| grasper Wisap/Sawalhe/ - zubatý 2x3, průměr 10 mm, délka min. 36 cm, složen ze 3 částí, kovová ručka s aretací (otvory pro větší prsty), bez konektoru na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé, délka branží 34 mm | 1 |
| grasper – okénkový (tubus, vnitřek, rukojeť s vypínatelnou aretací), průměr 5 mm, délka min. 36 cm, složen ze 3 částí, robustní plastová ručka (otvory pro větší prsty), s konektorem na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé, vroubkované | 4 |
| grasper American – zubatý 1x1 (tubus, vnitřek, rukojeť s vypínatelnou aretací), průměr 5 mm, délka min. 36 cm, složen ze 3 částí, robustní plastová ručka (otvory pro větší prsty), s konektorem na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé, zubaté 1x1, délka branží min. 11 mm | 1 |
| grasper – střevní, atraumatický, okénkový (tubus, vnitřek, rukojeť s vypínatelnou aretací), průměr 5 mm, délka min. 36 cm, složen ze 3 částí, robustní plastová ručka (otvory pro větší prsty), s konektorem na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé, délka branží min. 37 mm | 1 |
| grasper Babcock (tubus, vnitřek, rukojeť s vypínatelnou aretací), průměr 5 mm, délka min. 36 cm, složen ze 3 částí, robustní plastová ručka (otvory pro větší prsty), s konektorem na monopolární koagulaci, jedna branže pohyblivá, na konci jemné vroubky | 1 |
| jehelec, průměr 5 mm, délka min. 33 cm, složen vcelku, celokovový, jedna branže pohyblivá, branže rovné, rovná rukojeť | 2 |
| automatický klipovač, průměr 10 mm, délka min. 36 cm, složený ze 3 částí, automatický systém nabíjení klipů o velikosti M, L | 2 |
| retraktor, 10 mm, délka min. 36 cm, složený ze 2 částí, vějířek s 9 prsty | 1 |
| retraktor, 5 mm, délka min. 36 cm, složený ze 2 částí, vějířek s 5 prsty | 1 |
| bipolární pálicí kleště (grasper) s konektorem na bipolární koagulaci, délka min. 36 cm, složený ze 3 částí, robustní plastová ručka (otvory pro větší prsty), s konektorem na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé okénkové, vroubkované, délky branží min. 18 mm + bipolární kabel délky min. 300 cm | 2 |
| pálicí háček ve tvaru L, průměr 5 mm, délka min. 36 cm + monopolární kabel, délka min. 300 cm | 2 |
| Verresova jehla, 130 mm, průměr 2,1 mm, zamykatelný kohoutek k insuflaci | 2 |
| pátradlo, průměr 5 mm, délka min. 36 cm | 1 |
| pusher/extrakorporální uzlení/, průměr 5 mm, délka min. 36 cm | 1 |

| Instrumentárium – požadována jedna sada | Počet ks |
| --- | --- |
| Laparoskopické nástroje prodloužené: délka min. 400 mm, max. 450 mm, resterilizovatelné |
| Porty |
| trokar (komplet) se závitem, průměr 11 mm s bočním nástavcem (ventilem) na insuflaci, délka min. 150 mm, s multifunkčním kovovým ventilem, závitovým rukávem, včetně bodce – atraumatický distální konec trokaru | 2 |
| trokar (komplet) se závitem, průměr 13,5 mm s bočním nástavcem (ventilem) na insuflaci, délka min. 150 mm, s multifunkčním kovovým ventilem, závitovým rukávem, včetně bodce – atraumatický distální konec trokaru | 2 |
| trokar (komplet) se závitem, průměr 6 mm s bočním nástavcem (ventilem) na insuflaci, délka 150 mm, s multifunkčním kovovým ventilem, závitovým rukávem, včetně bodce – atraumatický distální konec trokaru | 3 |
| Nástroje a pomůcky |
| laparoskopické nůžky zahnuté, vroubkované (tubus, vnitřek, rukojeť bez aretace), průměr 5 mm, délka 43 cm, složen ze 3 částí, robustní plastová ručka (otvory pro větší prsty), s konektorem na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé, zahnuté, vroubkované, délka branží 20 mm | 1 |
| disektor (tubus, vnitřek, rukojeť s vypínatelnou aretací), průměr 5 mm, délka 43 cm, složen ze 3 částí, robustní plastová ručka (otvory pro větší prsty), s konektorem na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé, zahnuté, vroubkované, délka branží 22 cm | 1 |
| grasper – okénkový (tubus, vnitřek, rukojeť s vypínatelnou aretací), průměr 5 mm, délka 43 cm, složen ze 3 částí, robustní plastová ručka (otvory pro větší prsty), s konektorem na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé, okénkové, vroubkované | 2 |
| grasper – zubatý (tubus, vnitřek, rukojeť s vypínatelnou aretací), průměr 5 mm, délka 43 cm, složen ze 3 částí, robustní plastová ručka (otvory pro větší prsty), s konektorem na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé, okénkové, zoubkaté „alligator“ | 1 |
| jehelec, průměr 5 mm, délka 43 cm, složen v celku, rovná rukojeť, jedna branže pohyblivá, branže rovné | 1 |
| Verresova jehla, 15 cm, průměr 2,1 mm, zamykatelný kohoutek k insuflaci | 2 |

| Ostatní – mimo sady |
| --- |
| sterilizační kontejner – ventilový systém (bezúdržbový), systém 3 v 1 (kazeta, víko a bezpečnostní víko), vana z eloxovaného hliníku (odlehčený), rozměry 580 x 280 x 260 mm | 1 |
| drátěné síto do kontejneru – s bočními úchyty, rozměry 540 x 255 x 100 mm | 1 |
| drátěný stojan pro 10 kusů LSK nástrojů – silikonové úchyty o průměru 5 mm, 10 mm, rozměry 485 x 235 x 160 mm | 1 |
| děložní manipulátor veškeré součásti resterilizovatelné v autoklávu manipulační rukojeť ve tvaru písmene „T“ min. 28x18 cm se závitovým upevněním pracovní tyče a pracovních kloboučků manipulační tyč celokovová délka min. 29 cm, na distálním konci se závitem pro upevnění keramických kloboučků keramické kloboučky k usazení na čípek rozměry: průměr 40 mm, délka 30 mm – 1 kus průměr 35 mm, délka 30 mm – 1 kus průměr 32 mm, délka 30 mm – 1 kus část insertu ve tvaru spirály se závity pro upevnění na pracovní tyč a uchycení pracovních inzertů rozměry: průměr 20 mm – 1 kus průměr 15 mm – 1 kus pracovní insert hladký rozměry: průměr 6 mm, délka 60 mm – 1 kus průměr 6 mm, délka 80 mm – 1 kus průměr 6 mm, délka 100 mm – 1 kus klíč k upevnění pracovních insertů – 1 kus kontejner pro uložení děložního manipulátoru včetně silikonové podložky – 1 kus u rozměrů pracovních inzertů a keramických kloboučků zadavatel nepřipouští žádnou toleranci, rozměry musí být dodrženy | 1 |

Norma provedení pro všechny relevantní nástroje:

- instrumentárium musí splňovat normy DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 1088-1 (evropské normy tvrdosti HRC42-48 a HRC50-58)

- dobrá korozivzdornost veškerého instrumentária