Příloha č. 1

# technickÁ specifikace a parametry – tabulka s nabízenou hodnotou

Technická specifikace dodávky definuje minimální požadavky zadavatele na zajištění dodávky. Požadujeme dodat 1 ks asynchronního dynamometru

| Parametr | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota | Splněno A/N |
| --- | --- | --- | --- |
| Měřicí moment jmen. / max. | 9 / 15 Nm |  |  |
| Min výkon | 3 kW |  |  |
| Otáčky jmen. / max. | 3000 / 6000 min-1 |  |  |
| Přesnost měření otáček min. | 0,1 % |  |  |
| Přesnost měření momentu min. | 1 % |  |  |
| Způsob řízení | čtyřkvadrantový |  |  |
| Řízení v otáčkové vazbě | Ano |  |  |
| Řízení v momentové vazbě | Ano |  |  |
| Zobrazení měřených hodnot | zobrazovací panel |  |  |
| Monitorování a nastavení limitních teplot ložisek a vinutí dynamometru | Ano |  |  |
| Externí sběr dat | export do PC |  |  |
| Formát dat | XLS, CSV |  |  |
| Způsob měření: obecné měření | Ano |  |  |
| Způsob měření: cyklická zkouška | Ano |  |  |
| Možnost využítí zkoušených motorů zákazníka, včetně mechanické úpravy a spojek | Ano |  |  |
| Využití napájecích zdrojů zákazníka | Ano |  |  |
| Kryt rotujících částí | Ano |  |  |
| Stop tlačítko + vyvedený kontakt pro vypnutí zdrojů zákazníka | Ano |  |  |
| Přiměřenou rozměrovou a vizuální kompatibilitu se stávajícím vybavením laboratoře (výška pracovní plochy cca 70 – 80 cm) – ilustrační foto, případně nákres a podrobný popis stolu | Ano |  |  |
| Doprava, zaškolení obsluhy | Ano |  |  |

Vyjádřete se k výše uvedeným požadavkům do nabídky (vyplňte výše uvedenou tabulku). Pokud se uchazeč k výše uvedeným požadavkům nevyjádří – nabídka nebude moci být hodnocena.

Fotografie stávajícího vybavení: