Příloha č. 1

# technickÁ specifikace a parametry – tabulka s nabízenou hodnotou

Technická specifikace dodávky definuje minimální požadavky zadavatele na zajištění dodávky. Požadujeme dodat 2 ks svářecích trenažérů

| Parametr | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota | Splněno A/N |
| --- | --- | --- | --- |
| svařovací trenažér | s virtuální nebo rozšířenou realitou |  |  |
| podporované svařovací procesy | obalenou elektrodou MMA, tavící se elektrodou MIG/MAG, netavící se elektrodou WIG/TIG |  |  |
| nácvik na skutečných dílech podporující typy spojů | trubka – trubka V-spoj , trubka - příruba přeplátovaný spoj, tupý spoj, koutový spoj |  |  |
| svařovací pozice dle ISO 6947:2011 | PA, PB PC, PD, PF/PG, PE |  |  |
| pozice dílů | horizontální, vertikální, plochý, nad hlavou |  |  |
| zvuk | Realtek ALC887 8-Channel/ High Definiton Audio |  |  |
| volba napětí | Ano (plynule) |  |  |
| volba proudu | Ano (plynule) |  |  |
| volba polarity | Ano DC+, DC- & AC |  |  |
| volba ochranného plynu | Ano |  |  |
| výběr proud nebo rychlost posuvu drátu, typ proudu | Ano, DC nebo AC |  |  |
| nácvik svárů | nácvik vícevrstvých svárů |  |  |
| výběr svařovacího materiálu | Standard: ocel |  |  |
| výběr typu elektrody | Opce: CrNl, Al Standard: bazická, rutilová Opce: Cell-elektrody |  |  |
| výběr průměru obalené elektrody | Ano |  |  |
| výběr průměru drátu (plný drat) | Ano |  |  |
| přepínání režimu | Pravá/leva ruka |  |  |
| vizuální technologie | rozšířená realita |  |  |
| rozměry | 400x230x440 mm |  |  |
| hmotnost (s helmou bez přídavného monitoru) | 13 kg |  |  |
| vyhodnocovací system pro každou úlohu s vyhodnocením | postupové rychlosti, sklonu hořáku, umístění sváru a vzdáleností od materiálu |  |  |
| zobrazení reálného procesu | ve svařovací masce a na displeji zařízení |  |  |
| tvorba individuálních profilů | učitel/žáci |  |  |
| tvorba úkolů | přímo na trenažéru a vzdáleně přes PC |  |  |
| vzdálená správa | vzdálená správa obsahu trenažéru, synchronizace obsahu mezi všemi trenažéry v síti pomocí wifi nebo kabelem |  |  |
| PC nebo rozhraní (včetně software) | sloužící k vzdálené tvorbě a správě obsahu (úkoly, profily žáků, výsledky) |  |  |
| procesor | Z důvodu compatibility požadujeme “Intel Core i7“ |  |  |
| RAM | 4GB DDR4 |  |  |
| grafická karta | Dedikovaná, GPUs Benchmarked 5300 |  |  |
| pevný disk | SSD, minimálně 115GB |  |  |
| operační systém | Seabery, Soldamatic |  |  |
| dislej | 9,7” vestavěný v zařízení, rozlišení 1024x768 |  |  |
| rozhraní trenažéru, PC software a manuálů | v češtině |  |  |
| konektor | pro připojení k dalšímu zobrazovacímu zařízení (např. Data projektor) |  |  |
| napájení | 1x 230V |  |  |
| kamera rozlišení | 752x480x60 tps |  |  |
| kamera napájení | 5 V |  |  |
| provozní teplota | 0-45 °C |  |  |
| Certifikáty | ISO 9001 Qualitats-Management Sytem ISO 14001 Umwelt –Managament System |  |  |
| příslušenství | hořák pro metodu MIG/MAG, TIG |  |  |
|  | držák elektrody pro metodu MMA se simulací odtavující se elektrody |  |  |
|  | svařovací helma |  |  |
|  | 5 obrobků |  |  |
|  | WIG přídavný materiál |  |  |
|  | obalená elektroda |  |  |
|  | rukavice |  |  |
|  | router |  |  |
|  | zem.kabel |  |  |
|  | školicí software |  |  |
|  | stativ k uchycení pracovních dílů do pozic |  |  |
|  | transportní kufr pro přepravu trenažéru včetně příslušenství |  |  |
| podpora a servisní zázemí pro nabízený produkt | Ano, aktualizace Upgrades |  |  |

| Počet kusů | Cena celkem za 1 ks bez DPH v Kč: | Cena celkem za 2 ks bez DPH v Kč: | Sazba DPH: | Výše DPH v Kč: | Cena celkem za 2 ks včetně DPH v Kč: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |

Vyjádřete se k výše uvedeným požadavkům do nabídky (vyplňte výše uvedené tabulky). Pokud se uchazeč k výše uvedeným požadavkům nevyjádří – nabídka nebude moci být hodnocena.