Příloha č. 1

# technickÁ specifikace a parametry – tabulka s nabízenou hodnotou

Technická specifikace definuje minimální požadavky zadavatele na zajištění dodávky.

Požadujeme dodat 1 ks traktoru s výbavou autoškola

| Parametr | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota | Splněno A/N |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ vozidla | Traktor s výbavou autoškola, s pohonem všech kol, schválený pro provoz na pozemních komunikacích |  |  |
| Tovární značka/výrobce | (nabídněte) |  |  |
| Obchodní název, typ a označení | (nabídněte) |  |  |
| Kabina | S topením a klimatizací |  |  |
| Náprava | Elektrohydraulické zapínání 4WD přední a zadní nápravy |  |  |
| Hmotnost | Min. hmotnost traktoru s kabinou bez závaží mim 3400 kg |  |  |
| Palivo | Diesel |  |  |
| Palivová nádrž | Objem min. 150 L |  |  |
| Motor | 4 válec s elektronickým vstřikováním paliv (Common Ral) |  |  |
| Výkon motoru | Min. 84 HP |  |  |
| Emisní norma | Min. Tier III B |  |  |
| Převodovka | Min. 12 vpřed a 12 vzad, pohyb vpřed vzad bez použití spojky |  |  |
| Rychlost traktoru | 40 km/h |  |  |
| Hydraulika | Mechanická, regulační |  |  |
| Čerpadlo pro řízení | Hydraulické pro řízení min. 37 l/min. |  |  |
| Čerpadlo pracovní | Hydraulické min. 60 l/min. |  |  |
| Věnší vývody | Min. 4 |  |  |
| Hřídel | Vývodová 540/540E, 1000 ot/min. |  |  |
| Závěs | Automatický závěs pro přívěs s nastavitelnou výškou |  |  |
| Vnější ovládání | TBZ katergorie 2 s rychoupínáky |  |  |
| Volant | Nastavení polohy nožní pákou |  |  |
| Přístrojová deska | Na sloupku řízení |  |  |
| Brzdy | Kotoučové v olejové lázni |  |  |
| Brzdy vzduchové | Jednohadicové a dvouhadicové |  |  |
| Přední kola a zadní kola | Dezén komunální |  |  |
| Závaží | Přední –min. 250 kg Zadní – min. 180 kg |  |  |
| Sedačky | Tři (kompletní homologace pro provoz) |  |  |
|  | Vzduchem odpružené sedadlo instruktora |  |  |
|  | Vzduchem odpružené sedadlo řidiče |  |  |
| Zpětná zrcátka | Zdvojená – vnější i vnitřní (dle platné legislativy) |  |  |
| Ovládání spojky a brzdy | Zdvojené ovládání spojky a brzdy (dle platné legislativy) |  |  |
| Označení | Označení autoškoly na střeše – kostka L (dle platné legislativy) |  |  |
| Návod k obsluze | V česném jazyce |  |  |
| Servis | Min. po 550 mth |  |  |
|  | Autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce pro ČR |  |  |
|  | Vzdálenost servisu v km |  |  |
| Záruka | Min.24 měsíců |  |  |

| Cena celkem bez DPH v Kč: | Sazba DPH: | Výše DPH v Kč: | Cena celkem včetně DPH v Kč: |
| --- | --- | --- | --- |

Vyjádřete se k výše uvedeným požadavkům do nabídky (vyplňte výše uvedenou tabulku).

Pokud se uchazeč k výše uvedeným požadavkům nevyjádří – nabídka nebude moci být hodnocena.