Příloha č. 1 - Technická specifikace rozsahu

| Položka plnění: 1ks hrotový soustruhu SV 18 RA |
| --- |
| P.č | Požadavek | Splnění požadavku (vyplní uchazeč) |
| 1. | - kompletní demontáž stroje, broušení loží podélného posuvu, ruční zaškrabání vodících ploch podélného suportu, lícování dle protokolu přesnosti, broušení vodících ploch příčného suportu, ruční zaškrabání, lícování, výměna vodícího trapézového šroubu a matice příčného suportu, výměna a lícování vymezovacího klínu příčného suportu, ruční zaškrabání všech vodících ploch nožového suportu, lícovaní, výměna vodícího trapézového šroubu a matice nožového suportu, výměna a lícování vymezovacího klínu, ruční zaškrabání | ANO - NE |
| 2. | - demontáž vřeteníku, výměna valivých ložisek uložení předlohových hřídelů řazení otáček a posuvů, výměna kluzných pouzder uložení vřetene, výměna axiálních ložisek, výměna ozubených kol převodů vřeteníku, výměna hnací ploché řemenice, výměna vřetene, výměna hnacího plochého řemene | ANO - NE |
| 3. | - demontáž závitové skříně (nortonka), výměna všech radiálních a axiálních ložisek, oprava pístového mazacího čerpadla, oprava kulisy řazení posuvů, výměna ozubených kol, výměna trapézového šroubu pro řezání závitů, výměna hnací tyče posuvů a spínací tyče otáček výměna vodících tyčí, přebroušení a korekce závitového trapézového šroubu | ANO - NE |
| 4. | - demontáž převodové skříně řazení otáček, výměna všech radiálních ložisek, výměna pístového mazacího čerpadla, oprava kulisy řazeni převodových stupňů, výměna ozubených kol, výměna hnací ploché řemenice a řemenice náhonu motoru, vyčištění mazacího rozvodu | ANO - NE |
| 5. | - demontáž suportové skříně, vyčištění, výměna vodících pouzder a ložisek, výměna ozubených kol a pístového mazacího čerpadla | ANO - NE |
| 6. | - koník, ruční zaškrabání vodících ploch, lícování dle protokolu přesnosti, osazení nové pinoly a úprava výšky | ANO - NE |
| 7. | - elektroinstalace, kompletní výměna komponentů a kabeláže, výměna stykačů, jističů, tepelných ochran, svorkovnic, vodičů, ovládacích prvků, vyvedení nového elektrického rozvaděče mimo rám stroje, pro sestavení rozvaděče použít běžně dostupné komponenty | ANO - NE |
| 8. | - lakování, nástřik stroje základní barvou, překytování, přebroušení, nástřik stříkacím kytem, 2x olejovzdorný vrchní nátěr – odstín určí zadavatel | ANO - NE |
| 9. | výměna osvětlení stroje, oprava chlazení včetně čerpadla a potrubí, nové provozní náplně stroje, výměna veškerých plechových tabulek s parametry pro stanovení řezných podmínek, ovládání stroje a bezpečnostními pokyny | ANO - NE |
| 10. | osazení nové nožové hlavy včetně šroubů, nové zapichovací zařízení | ANO - NE |
| 11. | - instalace číslicové indikace polohy, kabeláž umístěna v krycím energetickém pásu | ANO - NE |
| 12. | - vystavení protokolu přesnosti, návod na obsluhu digitálního odměřování v českém jazyce | ANO - NE |
| 13. | 1 ks nového 3 čelisťového sklíčidla Ø 200 včetně příruby s upnutím na vřeteno závitu | ANO - NE |
| 14. | - elektrorevizní zpráva, upravená el. dokumentace | ANO - NE |
| 15. | - předání strojů a uvedení do provozu v místě plnění (SPŠ a SOU Pelhřimov) | ANO - NE |
| 16. | - provedení generální opravy kopírovacího zařízení | ANO - NE |
| 17. | - garantovaná záruční doba na opravu - min 24 měsíců | uveďte konkrétní hodnotu: |

*Uchazeč musí vyplnit všechny kolonky, čímž potvrzuje splnění požadavků zadavatele. V případě nevyplnění, či nesplnění některého z požadavků bude vyřazen. Vyplněný formulář bude součástí nabídky.

Podpis oprávněné osoby: