Příloha č. 7/zadávací dokumentace

Popis budov areálu Nemocnice Pelhřimov

Objekt č. 1 – Budova ředitelství

Dvoupodlažní zděná budova, podsklepená s podkrovím, rok dokončení 1932, v r. 1996 provedena rekonstrukce ÚT a vybudování kotelny na plyn, v roce 2015 provedena kompletní oprava střešního pláště, zateplení a výměny oken v 3. NP.

V 9/2020 zahájena celková rekonstrukce budovy mimo střešního pláště, předpokládaný termín dokončení v 10/2021.

Objekt č. 2, 3 – Hlavní lůžková budova, včetně přístavby

Pětipodlažní zděná budova. Původní z roku 1904, další přístavba 1936, v roce 1993 přistavena přístavba k hlavní budově. V roce 2011 dokončena celková rekonstrukce budovy včetně rozvodů vnitřních instalací, obvodového pláště a střechy. V termínu 7-11/2020 provedena celková rekonstrukce balkónu včetně hydroizolace v 5. NP přístavby Hlavní lůžkové budovy.

Technický stav budovy dobrý.

- závady na rozvodech vody (netěsnost ve spojích měděného potrubí)

- poškozená střešní krytina na středové části budovy

Objekt č. 4 - Pavilon akutní medicíny

Pětipodlažní zděná budova. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový průvlakový skelet. V roce 2003 dokončena výstavba budovy. V roce 2016 provedena úprava VZT v 1. NP a 2. NP a části chlazení v 5. NP. V roce 2020 provedena oprava části střešní krytiny. V 10/2020 zahájena rekonstrukce urgentního příjmu – 2. NP, termín dokončení 8/2021.

Technický stav budovy dobrý:

- závady na rozvodech vody (netěsnost ve spojích měděného potrubí)

- havarijní stav technologie tepelné výměníkové stanice

- závady na rozvodech parního potrubí

Objekt č. 5 – Knihovna, urologická ambulance

Jednopodlažní zděná budova postavena v roce 1900, v roce 1995 provedena rekonstrukce na ambulanci urologie a litotrypsie (dříve dětské oddělení).

Technický stav budovy velmi špatný (kritický):

- vadná střešní krytina (eternit), včetně okapových svodů – havarijní stav

- vadné rozvody vody, kanalizace (časté ucpávání), elektroinstalace

- vadné rozvody ÚT

Objekt č. 6 – Garáž

Jednopodlažní zděná budova postavena v roce 1900, v roce 1995 provedena rekonstrukce na garáž pro traktor.

Technický stav budovy špatný:

- vadné hydroizolace budovy

- poškozeny vjezdová a výjezdová vrata

Objekt č. 7 – RTO + Patologie

Třípodlažní zděná budova postavena v roce 1945, v roce 1985 přistavěna dvoupodlažní zděná budova patologie, v roce 1995 provedena rekonstrukce na RTO - stínění, v roce 2012 osazen nový lůžkový výtah. V roce 2015 provedena rekonstrukce části přízemních prostor.

Technický stav budovy velmi špatný (kritický):

- vadná střešní krytina (eternit)

- vadné hydroizolace budovy – havarijní stav

- vadné rozvody vody a kanalizace (časté praskání), elektro

- vadná okna, podlahy, dveře, …

- vadné rozvody ÚT

- havarijní stav technologie tepelné výměníkové stanice

Objekt č. 8 – Lékárna, ODN

Třípodlažní zděná budova s podkrovím postavena v roce 1910. V roce 1998 provedena rekonstrukce 1. NP pro ústavní lékárnu, v roce 2002 provedena rekonstrukce 2. NP pro lůžkové oddělení ODN, v roce 2012 osazen nový lůžkový výtah, v roce 2014 a 2015 osazena v 2. NP nová okna.

Technický stav budovy špatný:

- vadná původní okna v části budovy

- vadné izolace podlah

- špatný stav podzemního podlaží – elektro, voda, kanalizace, hydroizolace

- vadná střešní krytina (eternit) a okapy včetně svodů

- vadné rozvody ÚT

Objekt č. 9 – Stravovací provoz

Třípodlažní zděná budova, postavena v roce 1994, v roce 1999 položení nové střešní krytiny, v roce 2011 provedena v přízemí výměna páteřních rozvodů vody a části kanalizačního potrubí, v roce 2012 provedena rekonstrukce 3 nákladních výtahů. V roce 2019 provedena výměna střešní krytiny nad předním a zadním vstupem do budovy.

Technický stav budovy špatný, místy havarijní stav:

- vadné hydroizolace podlah – havarijní stav (obnažené kovové konstrukce stropních panelů)

- vadná okna a vstupní dveře

- vadné zařízení VZT, včetně regulace MaR

- vadná kanalizace (časté ucpávání)

Objekt č. 10 – Výměníková stanice – stravovací provoz

Dvoupodlažní zděná budova, postavena v roce 1994.

Technický stav budovy dobrý.

- havarijní stav technologie tepelné výměníkové stanice

Objekt č. 11 – Provozní objekt, garáže

Jednopodlažní zděná budova částečně podsklepená, postavena v roce 1910, v roce 1958 přistavěna dvoupodlažní zděná budova – garáže, v roce 1985 provedena nová vnější omítka (břízolit) a drobné stavební úpravy, v roce 2019 provedena výměna střešní krytiny.

Technický stav budovy špatný:

- značná spodní vlhkost

- velmi špatná hydroizolace

- vadné elektro rozvody

- možnost demolice a úprava prostoru např. pro parkování

Objekt č. 12 – Provozní objekt (DZS, dílny)

Dvoupodlažní zděná budova, postavena v roce 1961, v roce 1970 provedena nástavba kanceláří, v roce 1995 provedena montáž nové střešní krytiny.

Technický stav budovy špatný:

- vadná střešní krytina (zatékání) včetně okapů

- vadná okna

- poškozená fasáda

- vadná kanalizace (časté ucpávání)

- vadné elektrorozvody

- vadné rozvody ÚT

Objekt č. 13 – Kotelna, centrální velín

Jednopodlažní zděná budova, se suterénem, postavena v roce 1965, v roce 1983 vybudována přízemní budova s čerpacím zařízením. V roce 1998  rekonstrukce kotelny na změnu topného média (plynové) včetně strojního zařízení, přípojek a rozvodů pro vybrané objekty Nemocnice Pelhřimov. V roce 2000 rekonstrukce pro 2 kogenerační jednotky a v roce 2004 rekonstrukce části kotelny na dvoupodlažní centrální velín. V roce 2011 přistavěna část kotelny pro 2 nové kotle, provedena nová fasáda celého objektu. V 7/2020 zahájeno osazení nové kogenerační jednotky + související technologie, včetně nutných stavebních úprav, předpoklad ukončení v 10/2021.

Technický stav budovy špatný:

- vadná střešní krytina včetně okapů

- vadné vnitřní rozvody (vodní hospodářství, parovody, teplovody)

Objekt č. 15 – Energocentrum

Jednopodlažní zděná budova, postavena v roce 1993. V roce 2003 částečná změna zařízení v souvislosti s výstavbou Pavilonu akutní medicíny, v roce 2011 částečná změna zařízení v souvislosti s rekonstrukcí Hlavní lůžkové budovy.

Technický stav budovy dobrý.

Objekt č. 16 – Prádelna

Jednopodlažní montovaná železobetonová hala + dvoupodlažní přístavba, postavena v roce 1991.

Technický stav budovy špatný:

- vadná střešní krytina (zatékání)

- poškozená fasáda

- vadné vnitřní rozvody (voda, kanalizace, elektro, pára)

- vadná funkčnost VZT

- vadná (havarijní) technologie prádelny

Objekt č. 18 – Centrální sklad (MTZ, SZM)

Dvoupodlažní zděná budova s nosnými sloupy, postavena v roce 1969.

V roce 2018 provedena kompletní rekonstrukce budovy pro účel centrálního skladu – MTZ a SZM.

Objekt č. 19 – Sklady

Jednopodlažní ocelová kolna opláštěná vlnitým pozinkovaným plechem, postavena v roce 1972. V roce 2018 provedena výměna okapů a svodů a výměna vnitřní elektroinstalace.

Technický stav budovy špatný:

- porezlá ocelová konstrukce

Objekt č. 21 – ZZS, sklady, garáže, archiv

Čtyřpodlažní montovaná budova, postavena v roce 1986. V roce 2002 stavební úpravy 2. NP na garáže, V roce 2005 provedena rekonstrukce části 2. NP pro zázemí ZZS.

Technický stav budovy velmi špatný:

- vadná střecha – silné zatékání

- vadná statika (praskliny na schodišti)

- vadné rozvody vody, kanalizace, elektro

- vadné 2ks nákladních výtahů (nesplňují bezpečnostní požadavky)

- silně prorezlé ocelové venkovní schodiště

Objekt č. 23 – Parkoviště pro zaměstnance

Zpevněná asfaltová plocha včetně nového veřejného osvětlení a závor. Stání pro 63 automobilů – určeno pro zaměstnance. Výstavba provedena v roce 2016.

Objekt č. 24 – Transfúzní stanice, hemodialýza

Třípodlažní zděná budova, postavena v roce 1984, v roce 1995 rekonstrukce suterénu na pracoviště hemodialýzy. V roce 2014 provedena nová přístavba objektu (třípodlažní železobetonový skelet) a v roce 2015 následná kompletní rekonstrukce stávající části budovy.

Objekt č. 25 – Gynekologicko-porodnické oddělení

Dvoupodlažní montovaná budova, část třípodlažní, postavena v roce 1981, v roce 1998 provedena rekonstrukce ZI a drobné stavební úpravy v rámci sloučení s gynekologickým oddělením. V roce 2014 provedena výměna všech oken a vstupů do budovy, v roce 2015 provedena výměna prosklené stěny hlavního schodiště.

Technický stav budovy špatný:

- vadná elektroinstalace + osvětlení

- vadné podlahové krytiny

- vadná střecha (zatéká)

- poškozená fasáda

- vadné rozvody ÚT

Objekt č. 26 – Dětský pavilon, ORL, ambulance, neurologie

Čtyřpodlažní montovaná budova, postavena v roce 1985, v roce 1997 provedena rekonstrukce objektu. V roce 2002 stavební úpravy přízemí pro ORL.

Technický stav budovy špatný:

- závady na rozvodech vody (netěsnost ve spojích měděného potrubí)

- vadné podlahové krytiny

- poškozená fasáda

- vadné balkóny – havarijní stav (dlažba, izolace podlah)

Objekt č. 27 – Pavilon ambulantních služeb

Šestipodlažní montovaná budova, postavena v roce 1989, v roce 1996 provedena recyklace vody pro vany na rehabilitaci, v roce 2001 rekonstrukce vodovodních rozvodů v celé budově, v roce 2011 provedena výměna oken a vstupních dveří, zateplení obvodových zdí a střechy.

Technický stav dobrý:

- vadné rozvody kanalizace (časté praskání)

- vadné podlahové krytiny

- vadné rozvody ÚT

- vadná elektroinstalace + osvětlení

- havarijní stav technologie tepelné výměníkové stanice

Objekt č. 28 – Tlaková stanice medicinálních plynů

Přízemní zděná budova s rampou a betonovou plochou pro plechové skříně, rok dokončení 1981, Technický stav průměrný:

- porezlá ocelová konstrukce plechových skříní

- vadná střešní krytina

Objekt č. 32 – Parkoviště

Zpevněná plocha s povrchem z betonové zámkové dlažby. Stání pro 66 automobilů. Rok dokončení 1996.

Technický stav průměrný:

- vadný povrch - zámková dlažba

Komunikace v areálu Nemocnice Pelhřimov

Převážně asfaltový povrch komunikací, v části areálu ve špatném stavu – probíhají průběžné opravy.

Nové výstavby

V 11/2020 zahájena výstavba nového pavilonu (dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické oddělení), předpokládaný termín dokončení 1/2023.