NEMOCNICE JIHLAVA, P. O.

Technická specifikace dodávky

OLVS JÍDELNA

(Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky)

NEMOCNICE JIHLAVA

minIMÁLNÍ výrobní standardy nábytku

STŮL JÍDELNÍ ROVNÝ  (81 ks)

| POPIS | PARAMETR/MATERIÁL | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Rozměr | 1204 X 804 X 20 mm |  |
| Stolová deska: rozměry 1204 X 804 X 20 mm oboustranná HPL v barvě šedé - Stone Grey 0112 PE (Kronospan) hrany ABS v barvě dezénu, tl. 2 mm s rádiusem zaoblení 2 mm, nanesené pomocí PUR lepidla Podnož: celosvařená rámová podnož po celém obvodu stolové desky podélné luby - jekl 20 x 40 mm, válcové nohy - trubka prům. 38 mm výšková rektifikace - rektifikační pakty pro eliminaci nerovnosti podlahy nebo k úpravě výšky stolu, min. výška 50 mm uchycení stolové desky ke kovové podnoži pomocí ocelových výlisků navaření na rámu podnože uchycení minimálně 10 vruty povrchová úprava podnože - vypalovaná prášková barva - komaxit odstín dle vzorkovníku RAL, barva bude upřesněna |  |

ŽIDLE  (162 + 162 ks)

| POPIS | PARAMETR/MATERIÁL | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Rozměr |  |  |
| židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá chromovaná, plastové kluzáky, plastový sedák a opěrák, perforovaný opěrák, výška sedu 46 cm, šířka židle 53 cm, šířka sedáku 44 cm, hloubka sedáku 42 cm, hmotnost max. 5 kg, maxim. nosnost min. 120 kg, barva plastu šedá – splňuje např. židle TIME 170-N4. SEDA židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá chromovaná, plastové kluzáky, plastový sedák a opěrák, perforovaný opěrák, výška sedu 46 cm, šířka židle 53 cm, šířka sedáku 44 cm, hloubka sedáku 42 cm, hmotnost max. 5 kg, maxim. nosnost min. 120 kg, barva plastu zelená – splňuje např. TIME 170-N4. ZELENA viz ilustrační fotografie | Zadavatel požaduje dodržet parametry židle dle zadání!!! |

DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Vizualizace skladby nábytku jídelny