TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

CT simulátor

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:			15 414 240 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Předmět plnění:

Předmětem plnění je dodávka nového CT simulátoru včetně souvisejícího vybavení, který je nezbytnou součástí pracoviště ozařoven Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, p. o. Přístroj umožňuje důkladné snímkování pacienta a následnou tvorbu radioterapeutických plánů s přesným zaměřením pacienta.

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| CT simulátor pro radioterapeutické plánování | 1 |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |
| 1 | Průměr gantry ≥ 85 cm |  |
| 2 | Vnitřní centrovací laserový systém |  |
| Generátor a rentgenka |
| 3 | Maximální volitelné napětí při klinickém použití ≥ 130 kV |  |
| 4 | Minimální volitelné napětí při klinickém použití ≤ 80 kV |  |
| 5 | Rozsah volby proudu minimálně 20 mA - 400 mA |  |
| 6 | Tepelná kapacita anody rentgenky ≥ 6,5 MHU nebo ekvivalent k chladícímu výkonu minimálně 40 MHU |  |
| 7 | Výkon generátoru minimálně 70 kW |  |
| Skenovací a akviziční systém |
| 8 | Počet detektorových řad minimálně 32 |  |
| 9 | Počet rekonstruovaných vrstev z jedné 360° rotaci minimálně 64 |  |
| 10 | Minimální šířka rekonstruované vrstvy ≤ 0,6 mm |  |
| 11 | Minimální šířka kolimace ≤ 0,6 mm |  |
| 12 | Skenovací čas na otáčku 360° ≤ 0,6 s |  |
| 13 | Akviziční FOV ≥ 60 cm |  |
| 14 | Rekonstrukční FOV ≥ 70 cm |  |
| 15 | Maximální délka skenu ≥ 160 cm |  |
| 16 | Maximální doba nepřerušovaného snímání ≥ 100 s |  |
| Pacientský stůl |
| 17 | Stůl s indexací pro fixační pomůcky, kompatibilní se stávajícími pomůckami na pracovišti. Stávající fixační pomůcky: hrudník: C-Qual Breastboard, kat.č. MT400 C-Qual™ Breastboard (civcort.com), pánev: Combifix 3, kat.č. 151004MR Combifix™ (civcort.com), hlava a krk: Low Density Baseplate, kat.č. 32110/12 HP head, neck and shoulder base plate – extended version (orfit.com), Low Density Head Support, kat. č. 35755 Low density head support – model 1 (orfit.com), Set of 4 Low Density Blocks And Wedges, kat.č. 32700 Set of 4 low density blocks and wedges (orfit.com) |  |
| 18 | Nouzové vyjetí stolu při výpadku el. napájení |  |
| 19 | Nízkodenzitní deska z karbonových vláken |  |
| 20 | Deska stolu kompatibilní s deskou stolu lineárního urychlovače (TrueBeam, výr. č.: 2386, výrobce: Varian Medical Systems) |  |
| 21 | Nosnost stolu minimálně 220 kg |  |
| Technologie 4D CT |
| 22 | Použití technologie 4D CT kompatibilní s plánovacím a verifikačním systémem lineárního urychlovače (ARIA & Eclipse v.13, výrobce: Varian Medical Systems) včetně hardwaru pro dechovou synchronizaci a vizuální navigace pacienta |  |
| 23 | Tvorba gatingu CT, včetně exportu CT vytvořeného pro vybranou část dýchacího cyklu do plánovacího systému |  |
| 24 | Retrospektivní gating |  |
| 25 | Systém pro externí monitor dýchání, totožný jako na lineárním urychlovači |  |
| 26 | Nastavení dýchacího okna pro vymezení záření na lineárním urychlovači v určité fázi dechu |  |
| 27 | Konektivita a kompatibilita se systémem pro kontrolu dýchání během ozáření s lineárním urychlovačem |  |
| Ovládací konzole |
| 28 | Vysokokontrastní barevný diagnostický LCD monitor min. 24“ |  |
| 29 | Úložná kapacita pro RAW data minimálně 650 GB |  |
| 30 | Disková kapacita minimálně 300 GB |  |
| 31 | Archivační mechanika CD/DWD RW pro ukládání dat, včetně ukládání DICOM obrazových dat a studií, včetně SW |  |
| 32 | Předdefinovaný seznam protokolů skenování |  |
| 33 | Tvorba nových protokolu uživatelem |  |
| 34 | Úprava parametru skenování pro jednotlivého pacienta |  |
| 35 | Export zpracovaných dat včetně DICOM přes síť i na externí USB disk. |  |
| 36 | Záložní zdroj UPS s kapacitou min. 10 minut |  |
| Software a algoritmy |
| 37 | Propojení a integrace s nemocničním PACS (Jivex) a NIS (FONS Enterprise) |  |
| 38 | Propojení a integrace se stávajícím verifikačním a plánovacím systémem (ARIA & Eclipse v.13, výrobce: Varian Medical Systems) |  |
| 39 | Velikost rekonstrukční matice ≥ 512x512 pixelů |  |
| 40 | Iterativní rekonstrukce v prostoru raw dat |  |
| 41 | Obrazová rekonstrukční rychlost v plné kvalitě s iterativní rekonstrukcí minimálně 20 obr./s |  |
| 42 | DICOM 3.0: DICOM RT, Send/Receive, Basic Print, Dicom Print, Query/Retrive, Strorage Commitment, Modality worklist |  |
| 43 | Vyhodnocovací SW: MPR, MIP, minP, 3D objemová i povrchová rekonstrukce |  |
| 44 | Modulace mA v průběhu skenovaní na základě zeslabení v reálném čase |  |
| 45 | SW pro redukci kovových artefaktů |  |
| 46 | Extended gray-scale |  |
| 47 | Real-time MPR rekonstrukce |  |
| 48 | SW pro optimalizaci sledovaní kontrastní látky |  |
| 49 | SW pro virtuální simulace kompatibilní s verifikačním a plánovacím systémem |  |
| 50 | SW pro polo-automatické konturování struktur ve 2D, 3D |  |
| 51 | CT fluoroskopie pro intervenční vyšetření s ovládáním stolu a zobrazení na intervenčním monitoru intervenujícím lékařem |  |
| 52 | SW pro výpočet a zobrazení relativní elektronové hustoty bez nutnosti použití různých kV-specifických kalibračních křivek |  |
| Dozimetrický systém a QA |
| 53 | Originální QC CT fantom výrobce CT simulátoru |  |
| 54 | Rollboard pro přemístění pacienta z lůžka na vyšetřovací stůl |  |
| 55 | Pomůcky pro provádění Zkoušek Provozní Stálosti laserového systému dle návodu výrobce |  |
| Příslušenství a další požadavky |
| 56 | Automatický injektor pro podávání kontrastní látky na CT: pístový tlakový injektor, s možností plně synchronizovaného provozu s CT simulátorem i samostatného ručního spouštění ovládací konzole umístěná v ovladovně vedle akviziční pracovní stanice CT pojízdný – stojanový ohřev kontrastní látky systém nesmí být vázán na odběr konkrétní kontrastní látky válec o objemu 150 ml objem vstřiku v rozsahu 1–150 ml nastavitelná rychlost vstřiku v rozsahu min. 0,1 - 45 ml/s maximální tlak 1200 psi synchronizace injektoru s CT přístrojem s automatickým záznamem množství aplikované kontrastní látky do protokolu vyšetření |  |
| 57 | Ovládací konzole umístěná v ovladovně vedle akviziční pracovní stanice CT, s jejich vzájemnou bezdrátovou komunikací |  |
| 58 | Audiovizuální systém sledování pacienta vyšetřovna/ovladovna včetně 2 ks kamer, 1 ks monitoru a vzájemného propojení |  |
| 59 | Elektrický rozvaděč včetně el. přívodu |  |
| 60 | Laserový systém pro přesné plánování a umístění pacienta při procedurách značení a během CT simulace (virtuální simulace) za účelem dosažení reprodukovatelného umístění pacienta při terapii na ozařovacím systému: barva laserů: zelená nebo červená 3 tubusy s lasery: dva pohyblivé lasery pro koronální průměr linie paprsku jeden pohyblivý laser pro sagitální průmět linie paprsku tři fixní lasery pro transversální průmět linie paprsku (jeden na každém tubusu) rozsah pohybu pohybujících se laserů minimálně 400 mm přesnost pozicování ±0,1 mm předpokládané možnosti instalace laserů: způsob - 1 x na stropě, 2 x na stěně, případně sloupové způsob – na speciálním rámu od dodavatele laserů způsob – tubusy integrované na gantry simulačního CT (hodnocený parametr) prostředky pro ovládání a nastavování laserového simulačního systému: v ovladovně přímo z akvizičního systému, případně samostatného ovládacího počítače (panelu) ve vyšetřovně dálkovým ovladačem nebo tabletem |  |
| 61 | Kotevní prvky, rámy, zajištění/vybudování podlahových kabelových tras včetně všech souvisejících prací a dalšího příslušenství, nutného pro instalaci všech prvků, obsažených v nabídce |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laserový systém pro přesné plánování – způsob instalace laserů: tubusy integrované do gantry CT simulátoru | ANO = 50 bodů NE = 0 bodů |
| 2. | Cínový (Sn) filtr pro možnost odfiltrování nízkých energií | ANO = 50 bodů NE = 0 bodů |