| Produkt | Provedení | Množství | Cena za ks | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ks | bez DPH | bez DPH |
| Terminálový klient | Hloubka: maximálně 115 mm Šířka: maximálně 115 mm Výška: maximálně 30 mm Hmotnost: maximálně 154 g Rozlišení displeje ve 24bit barvách a při frekvenci displeje @60Hz: minimálně 1920x1080 Monitor power-save mode: ano Síťová karta: minimálně 100 Mbps Switched Ethernet Zvukové rozhraní Audio 12 bit stereo vstup/výstup 3.5mm stereo jack Bez pohyblivých částí (větráky, HDD a podobně) Počet USB konektorů: minimálně 4x (z toho 1x myš a 1x klávesnice) VESA rámeček pro montáž na monitor Podporovaný operační systém terminálového serveru a konzole pro správu zařízení: Microsoft Windows Server 2012 64bit Potřebné licence na Windows serveru jsou CAL per User Potřebné licence pro rozchození těchto zařízení (ne Windows licence, ale například licence na správcovské konzole pro toto zařízení a podobně) | 20 | (doplní uchazeč) Kč | (doplní uchazeč)Kč |
| Klávesnice | Klávesnice s CZ znaky Konektor: USB Technologie propojení: drátová (délka kabelu alespoň 1m) Standardní rozložení kláves (jako například Logitech K120) Životnost kláves: minimálně 10 000 000 stisknutí (kromě klávesy Num Lock) Design odolný proti polití tekutinou Barva: černá | 21 | (doplní uchazeč)Kč | (doplní uchazeč)Kč |
| Myš | Barva: černá Počet tlačítek: 3 Rozhraní: USB Rozlišení pohybu: minimálně 1200 DPI Technologie pohybové detekce: BlueEye (nebo stejně kvalitní obdoba snímače – jako například Genius DX-220) Technologie propojení: drátová (délka kabelu alespoň 1m) | 21 | (doplní uchazeč)Kč | (doplní uchazeč)Kč |
| Monitor pro terminálové klienty | Technologie podsvícení: LED Technologie panelu: IPS Úhlopříčka displeje (palce) ("): minimálně 19" Rozlišení displeje (bodů): minimálně 1280 x 1024 Doba odezvy (ms): maximálně 8 Jas (cd/m2): minimálně 250 Typický kontrast: minimálně 1000:1 Rozšířený kontrast: minimálně 2,000,000:1 Barevná hloubka (mil): minimálně 16.7 Max. horizontální frekvence (kHz): minimálně 83 Max. vertikální frekvence (Hz): minimálně 76 Pozorovací úhel horizontální (°): minimálně 178 Pozorovací úhel vertikální (°): minimálně 178 Formát obrazovky: 5:4 Integrované reproduktory: ANO Možnost VESA standard uchycení terminálových klientů na stojící monitor (mm): 100x100 Úhel sklonu: minimálně -5° / +20° Povrchová úprava obrazovky: Antireflexní displej Konektory vstupů - DVI 1x, 1x D-SUB (VGA) Výstup zvukového signálu 3,5mm stereofonní konektor jack pro sluchátka Zvukový vstup 3,5mm stereofonní konektor jack Zvukový výstup: minimálně 2 x 1.5 W | 20 | (doplní uchazeč)Kč | (doplní uchazeč)Kč |
| Tiskárna | Konfigurace trysek: minimálně 152 trysek černá, 152 trysek pro každou barvu Min. velikost kapky 3 pl Čas do vytištění první stránky: maximálně Černobíle 7 s, Barva 9 s Rychlost tisku ISO/IEC 24734: minimálně 16 Str./min Černobíle, 11 Str./min Barva Rychlost tisku: minimálně 26 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 24 Str./min Barva (obyčejný papír) Tiskové rozlišení: minimálně 4.800 x 1.200 dpi Rychlost černobílého skenování A4: maximálně 1 ms/řádek, Rychlost barevného skenování A4: maximálně 4 ms/řádek, Skenovací rozlišení: minimálně 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně) Rozhraní: minimálně Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0 Formáty papíru: minimálně A4, A5, A6, B5, C4 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL Automatický podavač dokumentů: minimálně pro 30 stran Vhodná gramáž papíru: minimálně v rozsahu 64 g/m² - 256 g/m² Duplexní tisk: Ano Kapacita zásobníku papíru: minimálně 500 Listů Spotřeba energie: maximálně 17 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 2,4 W (úsporný režim) Rozměry výrobku: maximálně 460‎ x 420 x 341 mm (šířka x hloubka x výška) Kompatibilní operační systémy: minimálně Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64 Napájení: 230 V Paměť: minimálně 128 MB LCD displej Typ: minimálně Barevně, Úhlopříčka: minimálně 6,3 cm Záruka: minimálně 12 měsíců onSite Emulace: minimálně GDI | 1 |  |  |
| Tiskárna | Konfigurace trysek: minimálně 360 trysek černá, 360 trysek pro každou barvu Min. velikost kapky 3 pl Čas do vytištění první stránky: maximálně Černobíle 8 s, Barva 9 s Rychlost tisku ISO/IEC 24734: minimálně 19 Str./min Černobíle, 18 Str./min Barva Rychlost tisku: minimálně 37 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 37 Str./min Barva (obyčejný papír) Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734: minimálně 5,3 A4 str./min. Černobíle, 5,2 A4 str./min. Barva Tiskové rozlišení: minimálně 5.760 x 1.440 dpi Rozhraní připojení: minimálně USB 2.0 typu B, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T) Formáty papíru: minimálně A4, A5, A6, B5, C6 (obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), LT, HLT, LGL, GLG, EXE Vhodná gramáž papíru: minimální rozsah 64 g/m² - 256 g/m² Duplexní tisk Standardní vstup papíru: minimálně 150 Listů Víceúčelový zásobník, 650 Listů zásobník papíru Kapacita výstupního zásobníku: minimálně 170 Listů Počet zásobníků papíru: minimálně 1 Spotřeba energie: maximálně 7 W Připraveno, 3,5 W (úsporný režim), 30 W (tisk) Napájení: AC 220 V,50 Hz - 60 Hz Rozměry výrobku: maximálně 480‎ x 489 x 312 mm (šířka x hloubka x výška) Kompatibilní operační systémy: minimálně Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64 Max. hladina hluku Provoz: 7 B (A) - v pohotovostním režimu: 5,3 B (A) Paměť: minimálně 32 MB LCD displej Typ: minimálně Černobíle, 2řádkový text, 22 znaků x 2 řádků Záruka: minimálně 24 měsíců OnSite Emulace: minimálně ESC/P2, ESC/P, PCL3 | 1 |  |  |
| PC | Procesor: minimálně 5960 bodů podle hodnocení na www.cpubenchmark.net Paměť: minimálně 1x4 GB DDR3 1600 MHz UDIMM / minimálně 1x volný slot (max 16 GB) Disk: minimálně 500 GB 3,5" HDD SATA / minimálně 7200 rpm Optická mechanika: minimálně DVD±RW Multi-Burner DL Síť: minimálně Gigabit Ethernet Porty: přední: minimálně 2x USB 2.0, 1x mikrofon, 1x sluchátka zadní: minimálně 1x VGA, 1x DisplayPort, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x COM, RJ-45, Line-in (stereo, 3.5mm), line-out (stereo, 3.5mm), microphone-in (stereo, 3.5mm), Audio: Interní reproduktor minimálně 1,5 W Operační Systém: Microsoft Windows 7 Professional 64bit Zdroj: minimálně 180 W Záruka PC: minimálně 1 rok On site | 1 | (doplní uchazeč)Kč | (doplní uchazeč)Kč |
| Monitor k PC | Úhlopříčka displeje: minimálně 23“ Nativní rozlišení: minimálně 1920 x 1080 Kontrast : minimálně 5 000 000:1 Doba odezvy: maximálně 5 ms Rozteč bodů: maximálně 0,27 mm Jas: minimálně 250 cd/m2 Širokoúhlý displej: Ano Výstupní výkon reproduktorů: minimálně 1w Spotřeba: maximálně 29 w Barva: černá Úhel horizontálního pohledu: minimálně 178° Úhel vertikálního pohledu: minimálně 178° Rozměry: maximálně 548mm x 367mm x 246mm Reproduktory: Ano Funkce Pivot: Ano Rozměr pro VESA držák: 75 x 75 Typ displeje: IPS LED podsvícení: Ano DVI vstup: Ano VGA (D-Sub) vstup: Ano | 1 |  |  |
| Tablet | Operační systém: Google Aneroid Verze operačního systému: minimálně Android 4.4 KitKat Úhlopříčka displeje: minimálně 12,2 " (30,99 cm) Typ dotykového displeje: Kapacitní Rozlišení v pixelech: minimálně 2560 × 1600 Technologie displeje TFT Maximální počet dotyků: minimálně 10 ks Funkce: alespoň Wi-Fi, BlueTooth, GPS Senzory: alespoň Pohybový senzor, Digitální kompas, Gyroskop Rozlišení fotoaparátu: minimálně 8 Mpx Rozlišení druhého fotoaparátu: minimálně 2 Mpx Velikost úložiště: minimálně 32 GB Operační paměť: minimálně 3 072 MB (3 GB) Typ interního úložiště: Flash Slot pro paměťovou kartu: minimálně SD Maximální velikost paměťové karty: minimálně 64 GB Frekvence procesoru: minimálně 1,9 GHz Počet jader procesoru: minimálně 8 Grafický čip: alespoň Mali-T628 MP6 Model procesoru: alespoň Exynos 5420 Rozhraní tabletu: minimálně USB Micro 2.0, Výstup pro sluchátka Šířka: maximálně 295,6 mm Výška: maximálně 203,9 mm Hloubka: maximálně 7,95 mm Hmotnost: maximálně 750 g | 1 |  |  |
| Polohovací obal na tablet | Plně použitelný display při otevření obalu bez nutnosti vyndání tabletu ven Možnost použít jako stojánek se třemi polohami Připravené výřezy pro tlačítka a kameru Možnost zavření obalu kolem tabletu na svorku, nebo přezku Barva černá | 1 |  |  |
| *Cena celkem bez DPH (bude předmětem hodnocení) |  |  |  | (doplní uchazeč)Kč |
| *DPH ve výši 21% |  |  |  | (doplní uchazeč) Kč |
| *Cena celkem včetně DPH |  |  |  | (doplní uchazeč)Kč |

* - vyplní uchazeč též v krycím listě nabídky, který tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace.