TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Celotělový digitální dermatoskop s ruční kamerou a trichometrií

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění:  1 186 000 Kč bez DPH

| Obch. název a typové označení přístroje: |  |
| --- | --- |
| Výrobce přístroje: |  |

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek; u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Číslo pož. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Popis, specifikace, hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky na celotělový digitální dermatoskop: |  |  |
| 1. | Přístroj musí umožňovat mapování pigmentových lézí jedním nebo více fotoaparáty s rozlišením min. 45 MPx |  |  |
| 2. | Vlastní přísvitový reflektor pro eliminaci okolních světelných podmínek |  |  |
| 3. | Dva typy zábleskových zařízení studiový a polarizovaný blesk |  |  |
| 4. | Možnost snímat další lokalizace jako chodidla, skalp, vnitřní strana stehen |  |  |
| 5. | Umístění na pojízdném vozíku s aretací koleček |  |  |
| 6. | Systém pro nastavení stejné polohy pacienta při opakovaném snímání |  |  |
| 7. | Přístroj musí umožňovat přehlednou archivaci nasnímaných obrazů s možností zálohy dat a přístupem k databázi pacientů s dermatoskopickým vyšetřením na síťovém úložišti |  |  |
|  | Ruční digitální dermatoskop: |  |  |
| 8. | Minimální rozlišení 5 MPix |  |  |
| 9. | Několikastupňové optické zvětšení do max. alespoň 80x |  |  |
| 10. | Digitalizované zvětšení alespoň 150x |  |  |
| 11. | Možnost přehledových snímků s autofokusem |  |  |
| 12. | Osvětlení denním spektrem 400-760 nm |  |  |
| 13. | Výměnné nástavce na kameru různé velikosti pro zabránění průniku okolního světla (z toho jeden s polarizačním filtrem) |  |  |
|  | Fototrichometrie: |  |  |
| 14. | Snímání bez nutnosti vyholení |  |  |
| 15. | SW modul pro vyhodnocení trichometrie |  |  |
|  | PC HW: |  |  |
| 16. | Veškerý HW umístěn na dermatoskopické sestavě |  |  |
| 17. | Součástí přístroje musí být PC s minimální konfigurací: |  |  |
| 18. | Procesor Intel i7 |  |  |
| 19. | SSD disk s kapacitou min. 1 TB |  |  |
| 20. | Operační paměť min. 16 GB RAM |  |  |
| 21. | Kompatibilita s MS Windows 10 64bit |  |  |
| 22. | Monitor min. FullHD s úhlopříčkou min. 22“ |  |  |
|  | Vyhodnocovací SW: |  |  |
| 23. | Použití expertního systému pro vyhodnocení lézí jak při použití celotělového skenu, tak u kontaktní dermatoskopie a trichometrie |  |  |
| 24. | Automatické porovnání s předchozími snímky a vyhodnocení podezřelých lézí |  |  |
| 25. | Digitální filtry pro zobrazení specifických struktur |  |  |
| 26. | Automatické označení pigmentových lézí se změnou barvy či velikosti |  |  |

| Číslo pož. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splnění ANO/NE | Popis, specifikace, hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 27. | Dotykový display s možností ovládání SW z ručního dermatoskopu Ano = 35 bodů Ne = 0 bodů |  |  |
| 28. | Přímý živý náhled na ručním dermatoskopu Ano = 35 bodů Ne = 0 bodů |  |  |
| 29. | Součástí dodávky DICOM funkce (store, MWL) Ano = 30 bodů Ne = 0 bodů |  |  |

DICOM = z anglického názvu Digital Imaging and Communications in Medicine, v češtině digitální zobrazování a komunikace v medicíně; jde o standard pro zobrazování, distribuci, skladování a tisk medicínských dat pořízených snímacími metodami