Hmotnost

- celková hmotnost 18 000 kg,

- užitečná hmotnost min. 13 000 kg.

Ložný prostor

- délka minimálně 4 850 mm, maximálně 5 100 mm,

- šířka minimálně 2 350 mm, maximálně 2 450 mm,

- výška minimálně 980 mm, maximálně 1 000 mm,

- objem 11,5 m3,

- výška podlahy od země minimálně 1 400 mm, maximálně 1 500 mm.

Podvozky

- nápravy s bubnovou brzdou,

- nosnost jedné nápravy min. 9t,

- vypouštění vaku při sklápění,

- samostavitelné brzdové páky,

- vzduchové pérování,

- automatická parkovací a odtrhová brzda s pružinovými válci,

- pneumatiky 385/65 R 22,5.

Rám

- ocelová konstrukce,

- pevná tažná oj s výškově přestavitelným závěsným okem Ø 50 mm,

- na oji upevněná výškově stavitelná odstavná noha,

- ocelový zadní nárazník,

- plastové blatníky,

- lapače nečistot.

Karoserie

- celokovová se sklápěním jedním teleskopickým válcem do tří stran s omezením zdvihu ve všech směrech,

- pevné přední čelo,

- pravá a levá strana průběžné hladké bočnice otevírané samotíží,

- zadní čelo otevírané samotíží,

- podlaha z hardoxu min. tl. 5 mm,

- bočnice ocelové min. tl. 4 mm,

- zaplachtování včetně příslušenství.

Instalace

- dvouhadicová vzduchotlaká brzda vybavená automatickým zátěžovým regulátorem ABS s EBS 2S/2M,

- elektrická instalace s vodotěsnými bezšroubovými spoji,

- zadní sdružené pětikomorové nebo sedmikomorové svítilny,

- poziční svítilny s LED diodami,

- instalace bez svorkovnic s rychlospojkami,

- elektrická zásuvka 1 x 15 pólů včetně redukce na 2 x 7 pólovou,

- dvouhadicový nebo jednohadicový hydraulický systém s provozním tlakem 16 MPa a patním vypínáním do všech tří stran.

Výbava

- zakládací klín - 1 ks,

- držák rezervy - 1 ks,

- rezerva - 1 ks,

- klíč na kola a sada žárovek - 1 ks.

Barevné provedení

- podvozek šedá,

- opískování, základní a vrchní nátěr,

- karoserie oranžová RAL 2011.