Příloha č. 4 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

26 ks přístupových rackmount LAN přepínačů

- 5 ks	PoE+ přepínačů 48x RJ-45 100/1000Base-T a 4x SFP 1000-BaseX

- 13 ks PoE+ přepínačů 24x RJ-45 100/1000Base-T a 4x SFP 1000-BaseX

- 5 ks	přepínačů 48x RJ-45 100/1000Base-T a 4x SFP 1000-BaseX

- 3 ks	přepínačů 24x RJ-45 100/1000Base-T a 4x SFP 1000-BaseX

Další požadavky na nabízenou techniku

- Přístupové LAN přepínače jednoho výrobce/značky

- IPv6 Ready certifikace u všech typů přepínačů, podpora správy a dohledu přes IPv6

- Varianty s PoE+ musí splňovat minimálně standard 802.3at

- U 48portových PoE přepínačů minimální celková PoE+ kapacita 380W, u 24portových minimální celková PoE+ kapacita 190W

- Možnost nastavení až 500 VLAN současně

- Podpora L2 protokolů a standardů:

  - IEEE 802.3

  - IEEE 802.3ad

  - IEEE 802.3az

  - IEEE 802.1AB

  - 802.1s, 802.1d a 802.1w

- Podpora spanning-tree protokolu per VLAN – např. PVST+

- Protokol sFlow dle RFC 3176 pro monitoring provozu

- LLDP a LLDP-MED

- Podpora Jumbo rámců 9kB a vyšší

- Možnost virtuálního stackingu přepínačů pro společný management

- Port mirroring, včetně RMON

- Plnohodnotná správa přes SSHv2 v CLI a HTTPS GUI

- GARP registration protocol

- REST API

- Možnost časovaného spouštění administrátorských zásahů

- Možnost autentizace uživatelů metodami 802.1x, MAC autentizace nebo web autentizace

- Možnost externí web autentizace vůči AAA řešení

- Dynamic ARP protection

- IPv4 DHCP snooping

- IPv6 ND snooping

- Možnost uživatelského omezení rychlosti přenosu per port

- Možnost vynucení přidělení adresy klientovi pomocí DHCP – resp. zákaz staticky přidělených IP adres

- Přepínač musí mít možnost být spravován a dohledován společně z management nástroje pro správu WiFi sítě, s podporou správy produktů totožného výrobce a nejméně dvou dalších předních světových dodavatelů networking řešení

- Podpora automatického nastavení VLAN fyzického portu potřebný pro plnohodnotný provoz právě připojeného WIFI AP

- Přepínač musí mít možnost být automaticky nastaven (zero touch provisioning) prostřednictvím management SW pro správu WiFi sítě

- Rozšířená záruka a servisní podpora v rozsahu 3 roky NBD