Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Technická specifikace – Kolový nakladač s otočným teleskopickým výložníkem

Veřejná zakázka

„Stavební technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina I. část“

| Výbava | Požadavek | Nabídka-doplní uchazeč ano/ne |
| --- | --- | --- |
| Motor | Typ motoru | Přeplňovaný | …………….. |
|  | Elektronicky řízený | ano | …………………………... |
|  | Palivo | Nafta | …………………………… |
|  | Výkon motoru dle ISO 14396 | min. 55 kW | …………………………….kW |
|  | Počet válců | min. 4 | …………………………… |
|  | Zařízení pro studený start | ano |  |
|  | Emisní předpisy dle 97/68/ES v platném znění | Uchazeč uvede stupeň dle výkonu motoru( |  |
|  | Elektrické vyhřívání motoru | ano |  |
| Převodovka | Řazení pod zatížením nebo elektrohydraulické řazení | Uchazeč uvede technické řešení( |  |
|  | Systém hydrostatického pojezdu | ano |  |
|  | Počet rychlostních stupňů vpřed | min. 2 |  |
|  | Počet rychlostních stupňů vzad | min. 1 |  |
|  | Rychlost vpřed | min. 0 -35 km/h | ……………………………..km/h |
| Podvozek | Diferenciál s omezeným prokluzem na přední nápravě | ano |  |
|  | Pohon 4x4 | ano |  |
|  | Výkyvná zadní náprava v rozsahu | min. ±10° | …………………………. ° |
|  | Otočný teleskopický výložník | ano |  |
|  | Objem palivové nádrže | min. 80 l | ………………………………….l |
|  | Elektro-hydraulická pružinová parkovací brzda | ano |  |
|  | Tažné zařízení: ISO 50 + automatický závěs | ano |  |
|  | Pneumatiky, šípový dezén | min. 20“ | …………………………………“ |
| Čelní lopata | Objem čelní nakládací lopaty | min. 1,0 m3 | …………………………….. m3 |
|  | Čelní lopata s břitem | ano |  |
|  | Šířka čelní nakládací lopaty | min. šířka stroje | ……………………………..mm |
|  | Upínání přes rychloupínač | ano |  |
| Paletizační vidle | Paletizační vidle | ano |  |
|  | Upínání přes rychloupínač | ano |  |
|  | Nosnost paletizačních vidlí | min. 2 000 kg | ………………………………kg |
| Přední rameno | Systém tlumení vibrací výložníku při jízdě | ano |  |
|  | Rychloupínač hydraulický | ano |  |
|  | Přídavný hydraulický okruh | ano |  |
|  | Maximální výška zdvihu od osy čepu | min. 4.500 mm | ……………………………mm |
|  | Přední teleskopické rameno | ano |  |
|  | Joystickové ovládání | ano |  |
|  | Maximální nosnost při zdvihu v 4 m pod úhlem v rozmezí 60° - 65° | min. 2.000 kg | ……………………………..kg |
|  | Tlačná síla | min. 45 kN | ……………………………. kN |
| Výbava | Požadavek | Nabídka – doplní uchazeč ano/ne |
| Přední rameno | Zdvihací síla | min. 30 kN | ……………………………. kN |
|  | Užitečné zatížení 80 % dle EN 474-3 pro standardní lopatu | řízení rovně min. 2250 kg | …………………………… kg |
|  | Užitečné zatížení 80 % dle EN 474-3 pro standardní lopatu | řízení zatočené min. 2150 kg | …………………………… kg |
|  | Plně hydraulický výsuv, ne řetězový | ano |  |
| Hydraulika | Pracovní tlak | min. 200 bar | ……………………………..bar |
|  | Objem hydraulické nádrže | min. 65 l | …………………………………l |
|  | Maximální výkon čerpadla | min. 120 l / min | …………………..…..…..l /min |
| Elektrické zařízení | Alternátor | min. 80 A | ……………………….. A |
|  | Akumulátor | min. 85 Ah | ……………………….. Ah |
|  | Napětí akumulátoru 12 V | ano |  |
| Kabina | Kabina s topením a filtrací nasávaného vzduchu a klimatizací | ano |  |
|  | Silniční a pracovní osvětlení, min. 2ks vpředu i 2 ks vzadu u pracovního osvětlení | Uchazeč uvede počet kusů osvětlení( | vpředu …….. ks a vzadu ….…. ks |
|  | Bezpečnostní kabina ROPS-FOPS s dveřmi na obou stranách | ano |  |
|  | Kabina prachuvzdorná | ano |  |
|  | Zakřivené panoramatické přední a zadní sklo včetně stěračů | ano |  |
|  | Vyhřívané zadní sklo | ano |  |
|  | Elektricky vyhřívaná zpětná zrcátka | ano |  |
|  | Odpružené sedadlo ergonomické s bezpečnostním pásem | ano |  |
|  | Rádio s bluetooth, volant s nastavitelným sklonem | ano |  |
|  | Displej s počítadlem mth, indikátor phm | ano |  |
|  | Maják LED zábleskový | ano |  |
| Hmotnost | Minimální celková hmotnost stroje s vidlemi | min. 7 250 kg | ………………………………kg |
| Ostatní výbava | Výbava pro provoz na pozemních komunikacích s rámečkem RZ | ano |  |
|  | Nářadí pro denní údržbu | ano |  |
|  | Barva stroje bezpříplatková s příslušným odstínem dle RAL červená, oranžová nebo žlutá | Uchazeč uvede barevné provedení( |  |
|  | Ochranný nátěr proti agresivním látkám (např. NaCl) | ano |  |
|  | Výstražný trojúhelník | ano |  |
|  | Lékárnička | ano |  |
|  | Katalog stroje a náhradních dílů v elektronické podobě | ano |  |
|  | Návod k obsluze stroje v českém jazyce | Ano |  |
|  | Jedná se o nový (nepoužívaný) kolový nakladač s otočným teleskopickým výložníkem | Ano |  |

| Výbava | Požadavek | Nabídka – doplní uchazeč ano/ne |
| --- | --- | --- |
| Ostatní výbava | Stroj musí být schválen pro provoz na pozemních komunikacích | ano |  |
|  | Stroj musí dále umožnit nasazení (aplikaci) dalších pracovních příslušenství, (které nejsou součástí této dodávky) přes dodaný hydraulický rychloupínač | min. zametací kartáč, zemní vrták, závěsný hák, vysokovýklopnou nebo velkoobjemovou lopatu |  |
|  | Montáž GPS dodané zadavatelem (typ jednotky Vetronics 721 včetně napájecího svazku, čtečky Dallas, GSM a GPS antén, zajištěno od firmy Princip a.s., IČO: 41690311) | Ano |  |
|  | Ruční práškový hasicí přístroj o hmotnosti | min. 2 kg |  |