Technická specifikace dodávky

ELEKTRICKÉ POLOHOVATELNÉ PACIENTSKÉ LŮŽKO 200 KS

Celková přípustná maximální cena  za 200 ks vč. DPH:  11 423 000 Kč

Popis přístroje a využití

Plně elektrické polohovatelné lůžko je určeno pro standardní nemocniční oddělení, OGNP a paliativní péče.  Požaduje se lůžko včetně matrace, příslušenství a nočního stolku. Pro 195 lůžek se požaduje pasivní matrace a pro 5 lůžek matrace aktivní.

Technická specifikace pro 1 ks:

| P. č. | Požadavek | Parametr | Nabízená hodnota (ANO/NE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektricky polohovatelné lůžko splňuje normu ČSN EN 60601-2-52 (nebo rovnocenné řešení) | - |  |
| 2 | Minimální bezpečná pracovní zátěž | 220 kg |  |
| 3 | Ložná plocha z odnímatelných plastových dílů | - |  |
| 4 | Minimální rozsah pro nastavení výšky ložné plochy | 42-70 cm |  |
| 5 | Minimální prodloužení lůžka | 15 cm |  |
| 6 | Minimální průměr koleček | 15 cm |  |
| 7 | Elektrické polohování TR/ATR – min. rozsah | 13⁰ |  |
| 8 | Kolečka bržděná centrálně, aretace směru | - |  |
| 9 | Elektrické polohování zádového a stehenního dílu | - |  |
| 10 | Autoregrese – posun zádového dílu minimálně | 10 cm |  |
| 11 | Autoregrese – posun stehenního dílu minimálně | 5 cm |  |
| 12 | Ruční pacientský ovladač s možností uzamykání funkcí, podsvícený | - |  |
| 13 | Minimální šířka ložné plochy | 85 cm |  |
| 14 | Maximální šířka lůžka | 100 cm |  |
| 15 | Možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu | - |  |
| 16 | Sklopné postranice s pojistkou proti nežádoucímu spuštění. Sklopená postranice nesmí omezovat pacienta při vstávání ani překážet při sezení na okraji lůžka. V případě, že postranice sahá jen do ¾ lůžka, požaduje se možnost montáže jednoduché přídavné zábrany zamezující pacientovi nežádoucí opuštění lůžka. | - |  |
| 17 | Funkční nárazová kolečka v rozích lůžka | - |  |
| 18 | Sesterský panel ( pouze u 50 lůžek) | - |  |
| 19 | Možnost elektrického polohování kardiackého křesla (pouze u 50 lůžek) | - |  |
| 20 | Jednoduše odnímatelná plastová čela, možnost výběru barvy z více variant | - |  |
| 21 | Záložní baterie | - |  |
| 22 | Napřimovací hrazda s rukojetí | - |  |
| 23 | Integrovaný Infúzní stojan a držák močových sáčků | - |  |
| 24 | Preventivní jednostranná antidekubitní matrace vyrobená ze studené pěny (min. hustota 40 kg/m3) s vyztuženými okraji PUR pěny pro snadné vstávání. Výška matrace min. 14 cm max. 16 cm. Profilované jádro je podélně i příčně prořezané pro dobré rozložení hmotnosti pacienta. Navržená pro pacienty s nízkým a středním rizikem vzniku dekubitů. Součástí matrace musí být voděodolný potah opatřený ze tří stran zipem krytým chlopní. (pro 195 lůžek) | - |  |
| 25 | Antidekubitní aktivní matrace včetně kompresoru pro střední riziko dekubitu určená k položení přímo na rošt lůžka Rozměr dle typu lůžka. Stabilní statické cely po okraji matrace. Snímatelný, pratelný voděodolný a paropropustný potah opatřený ze tří stran zipem krytým chlopní. Nosnost min. 180 kg. Dynamický i statický mód. (pro 5 lůžek) |  |  |
| 26 | Kovový noční stolek na kolečkách, s uzamykatelným úložným prostorem, zásuvkou a snadno výškově nastavitelnou naklápěcí jídelní deskou s bezpečnou aretací. Možnost výběru barevné varianty. | - |  |

Pozn.: Ve žlutě podbarveném sloupci vyplní účastník nabízenou hodnotu požadovaného parametru. Pokud není v požadavcích zadavatele uveden parametr, je účastník povinen potvrdit splnění parametru slovy ANO nebo NE, případně, je-li to relevantní, popsat nabízené řešení (zejména u postranic).

Výše uvedené požadavky na předmět plnění jsou nepodkročitelné a nabídka uchazeče musí obsahovat dokumenty, ze kterých bude splnění požadavků zřejmé.

Zadavatel požaduje záruku min. 24 měsíců.

# Endnotes

Za snadné nastavení se považuje nastavování pomocí posilovací pružiny s automatickou aretací.