NEMOCNICE JIHLAVA

NEMOCNICE JIHLAVA P. O.

Technická specifikace dodávky

(Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky)

stanovená barevnost

BEŽNÉ PROSTORY ODDĚLENÍ – ambulance, vyšetřovny, přípravny, chodby, podružné prostory, denní místnosti zaměstnanců (DMZ)

Sedací nábytek

- kovové prvky: chrom/matný nerez

- plastové prvky: plast RAL 9005

- čalounění: koženka vhodná pro zdravotnictví, odstín dle patra viz níže

| Podlaží | Barva |
| --- | --- |
| 1. PP | RAL 5002 |
| 1.NP | RAL 5002 |
| 2.NP | RAL 2004 |
| 3.NP | RAL 5002 |

Ostatní nábytek

- kovové prvky: matný nerez/imitace nerezu

- korpusy: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)

- dvířka: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)

- čela šuplíků: DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže

- desky stolů: DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže

- linky - kovové prvky: matný nerez/imitace nerezu

- čela šuplíků: DTD, min. CPL, odstín dle patra viz. níže

| Podlaží | Barva |
| --- | --- |
| 1.PP | NCS S 3502-G (Egger U765 ST15, Polyrey G075) |
| 1.NP | NCS S 1030-R80B (Egger U522 ST15, Polyrey B048) |
| 2.NP | NCS S 2020-Y40R (Egger U334 ST9, Polyrey P076) |
| 3.NP | NCS S 1020-R40B (Kronospan 8536 BS, Polyrey R021) |

- desky stolů: DTD, min. CPL, odstín dle patra viz. níže

| Podlaží | Barva |
| --- | --- |
| 1.PP | NCS S 3502-G (Egger U765 ST15, Polyrey G075) |
| 1.NP | NCS S 1030-R80B (Egger U522 ST15, Polyrey B048) |
| 2.NP | NCS S 2020-Y40R (Egger U334 ST9, Polyrey P076) |
| 3.NP | NCS S 1020-R40B (Kronospan 8536 BS, Polyrey R021) |

Dolní skřínky

- korpusy: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)

- dvířka: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)

- čela šuplíků: DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže

- pracovní desky: postforming, imitace sv. kamene (Egger F147 ST82)

Horní skřínky

- korpusy: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)

- dvířka: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)

- čalounění: koženka vhodná pro zdravotnictví, odstín dle patra viz níže

POKOJE PRO PACIENTY – sedací nábytek, stoly

Sedací nábytek

- kovové prvky: chrom/matný nerez

- plastové prvky: plast RAL 9005

- čalounění: koženka vhodná pro zdravotnictví, odstín dle patra viz níže

| Podlaží | Barva |
| --- | --- |
| 1.PP | NCS S 3502-G (Egger U765 ST15, Polyrey G075) |
| 1.NP | NCS S 1030-R80B (Egger U522 ST15, Polyrey B048) |
| 2.NP | NCS S 2020-Y40R (Egger U334 ST9, Polyrey P076) |
| 3.NP | NCS S 1020-R40B (Kronospan 8536 BS, Polyrey R021) |

Stoly

- kovové prvky: matný nerez/imitace nerezu

- desky: DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže

| Podlaží | Barva |
| --- | --- |
| 1.PP | RAL 7015 |
| 1.NP | RAL 5002 |
| 2.NP | RAL 3000 |
| 3.NP | RAL 4001 |

minIMÁLNÍ výrobní standardy nábytku

| kancelářský/pracovní stůl (N-0308, N-0309) | pracovní deska stolu - tloušťka 25 mm s nalepenou hranou pomocí kapalinám a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla, hrana z materiálu ABS - tloušťka 2 mm stolní kovová podnož s bočním, bez použití nářadí odnímatelným stoupacím kanálem z nevodivého materiálu pro kabeláž horizontálním kabelovým žlabem, výškově rektifikovatelná, tvar ocelové podnože C, barva RAL 9006 každý stůl bude opatřen plastovými průchodkami v barvě použitého dekoru v počtu 2 ks á pracovní místo každé pracovní místo bude pod deskou stolu vybaveno výsuvem pro klávesnici počítače; nutná případná koordinace s výškou stolu držák PC - závěsný držák pro uchycení PC (nosnost 20kg) k našroubování pod pracovní deskou stolu, konstrukce držáku umožňuje uchycení jednotek o výšce až 500 mm, šířce až 250mm, držák je stavitelný na šířku, výšku a hloubku, centrální kotvení držáku umožňuje natáčení a otočení konzoly o 360° kolem osy do servisní polohy PC, barevné provedení v odstínu stříbrné, RAL 9006 |
| --- | --- |
| zásuvkový kontejner (N-0380) | mobilní kolečkový kontejner pod pracovní deskou, tužkovnice + 3 zásuvky tvrzené celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kuličkovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití dělícího systému korpus a čela tloušťka 18 mm, výška čela zásuvky min. 145 mm, hrany ABS čtyři kolečka ze světlého plastu - běhoun šedá guma centrální uzamykání s mechanismem pro blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, zámek s možností vyměnitelné vložky a centrálního klíče úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, broušená nerez, délka 232 mm |
| lékárenské skříně (N-0131, N-0136) | N-0131 - atyp lékárenská uzamykatelná skříň, čtyřdveřová, dolní 1/3 (900mm) plná dvířka + vrchní 2/3 prosklená dvířka, vyrobeno z DTD dle předepsaných technických standardů, vybaveno 5 kusy polohovatelných polic po max. 50 mm (2+3) N-0136 - atyp vysoká dělená výsuvná skříň s drátěným systémem (výška 900+950 mm), vyrobena z DTD s povrchem min. CPL + ostatní technické standardy pro běžný nábytek, 2x výsuvný vertikální modul, 100% výsuv s vyšší únosností, vnitřní výbava 5x hluboký drátěný koš na výsuvné konstrukci s nosností á min. 15 kg |
| úložné skříně (N-0101, N-0105, N-0160, N-0161, N-0162, N-0163, N-0166, N-0170, N-0172, N-0192) | konstrukce korpusu skříní - jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců - tloušťka min. 18 mm s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic záda korpusů z jednostranně lakované MDF desky - tloušťka 3 mm, sponkované do polodrážky půdy, dna a boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci, boky, půda, dno olepeny ABS hranou - tloušťka 0,5 mm pokud chybí u položky skříně konkrétní popis, je možno obecně u skříní uvažovat s jednokřídlým provedením max. do šíře prvku 550 mm, nad tuto hodnotu je pak třeba uvažovat s min. dvoudvéřovým provedením N-0101/N-0105 - svařovaná plechová skříň s vyztuženými hranami, 2x dveře ve tvaru „Z“ s výztužnými profily, vnitřní čepy, možnost uzamčení systém SGHK, odvětrávání vnitřního prostoru perforací dveří, min. výbava polička, tyč na ramínka, háčky na oděvy, 2 ks plastových pevných ramínek; povrchová úprava práškovým lakem v atyp provedení dle předpisu barevnosti pro konkrétní oddělení |
| konferenční stůl (N-0370) | pracovní desky konferenčních stolů - vyrobeny ve všech případech ze slepené DTD 2 x 18 mm, tzn. celková tloušťka min. 36 mm, povrch min. CPL, netýká se prvků definovaných PSV alt. samostatnými upřesňujícími schématy |
| čalouněný nábytek (N-0501, N-0503, N-0505, N-0530) | čalounění provedeno u všech nábytkových prvků z omyvatelné koženky, vhodné do zdravotnických provozů (odolnost běžným dezinfekčním prostředkům, min. látkám na bázi ethylalkoholu), připouští se způsob čalounění šitím, sponkováním či lepením u ocelové kostry sedacího nábytku je připuštěno i jiné alternativní řešení způsobu provedení než které je níže uvedeno, při zachování funkčnosti a vlastností, požadovaných zadavatelem N-0501 – židle pevná – koženka, konferenční židle, stohovatelná, orientační rozměry 500x540x840 mm, orientační výška sedáku 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, orientační průměr tyčí 22/min. 2 mm + 25x10/min. 2 mm, chrom, bez područek, čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý N-0503 – židle pevná s područkami – koženka, konferenční polokřeslo, stohovatelné, orientační rozměry 595x580x850 mm, orientační výška sedáku 480 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, orientační průměr tyčí 22/min. 2 mm + 25x10/min. 2 mm, chrom, područky z černého nylonu, čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý N-0505 – židle pojízdná s područkami, kancelářská/ pracovní židle, orientační rozměry 600x600x1000-1210 mm, orientační výška sedáku 470-570 mm, střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanizmu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, včetně výškově stavitelných područek N-0530 – pevná kovová konstrukce, orientační výška sedáku 480mm, sedák, opěrák a područky čalouněné koženkou s odolností pro zdravotnictví, nosnost sedací plochy křesla min. 120 kg |
| regály (N-2021, N-2022) | systémový kovový regál, 5 ks polic, á police nosnost min. 120 kg, police přestavitelné v rastru cca 50 mm, kovové patky pro ukotvení regálu k podlaze, součástí vzájemné prošroubování/ propojení a kotvení celku k podlaze/ zdi, povrchová úprava bílý komaxit, umožňuje se i řešení odkladových ploch pomocí DTD za podmínky dodržení technických podmínek daných obecnými standardy nábytku (povrch, hrana atd.) |
| sokl | ve všech případech (mimo mobilních prvků) opatřen plastovými nožičkami s možností rektifikace, obvod krytý nacvakávací kovoplastovou soklovou lištou výšky 100 mm s těsnícím silikonovým profilem proti podtečení vody pod nábytek, povrch drásaný nerez, lištu je nutno uvažovat včetně systémových koutových a nárožních prvků v příslušném dekoru, součástí koordinace se soklem podlahy (fabion, lišty apod.) plastové, šroubovací, min. výška 14 mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná |
| obecné parametry | veškeré hrany ABS - tloušťka min. 2 mm, nebude-li dodatečně určeno jinak, zadavatel požaduje veškeré nábytkové hrany lepené PUR lepidlem veškeré panty - úhel otevření min. 110° s tlumeným řízeným dorazem v rámci pantu veškeré šuplíky - naložené s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým ¾ výsuvem, dno a zadní část zásuvky LTD v barvě korpusu - tloušťka 16 mm, s možností vyjmutí, všechny, i nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek olepeny ABS hranou tloušťka 0,5mm, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, broušená nerez, délka 232 mm, bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky veškeré moduly nábytku opatřeny zámkem v systému SGHK prvky vyšší než 1200 mm - budou kotveny systémovými kotvami do zdiva z důvodu zabránění překocení skříňové moduly výšky 600 a 750 mm - vybaveny min. 2 ks polic skříňové moduly výšky 900 mm - vybaveny min. 3 ks polic skříňové moduly výšky 1250 a 1350 mm - vybaveny min. 4 ks polic skříňové moduly výšky 1850 mm - vybaveny min. 6 ks polic veškeré skříňové police - libovolně výškově stavitelné po max. 50 mm, počty platí, není-li ve výkazu určeno jinak nepohledová záda uzavřených modulů (bez prosklených dvířek) - možno vyrobit ze slabší HDF bílé barvy, v ostatních případech záda z DTD, tloušťka min. 8 mm v barvě korpusu, záda spodních modulů linek budou opatřena při horní hraně plastovými průvětrníky z důvodu odvětrání prostoru za linkou, á modul skříně 2ks průvětrníků pokud nebude dodatečně dohodnuto jinak, bude půda a dno jednotlivých modulů předstupovat do líce dvířek/ šuplíků apod. (ochrana hran) dveře plné: tloušťka 18 mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm, dveře olepeny hranou ABS tloušťka 2 mm, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm, závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky dveře prosklené: certifikované bezpečnostní sklo tloušťka 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm, hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnícím profilu, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm, závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky v případě požadavku na prosklená dvířka nutno počítat se subtilním hliníkovým rámečkem v přírodním stříbrném odstínu s výplní bezpečnostním sklem nedílnou součástí koordinace s ostatními profesemi (ZTI, elektro apod.), napojení na jednotlivá média (platí i pro prvky, které jsou přenášené/ původní), v místě zásuvek, ventilů apod. nutno provést v zadních partiích nábytku adekvátní úpravu pro jejich zpřístupnění (vyříznutí pravidelných otvorů, případné odsazení atd.) |

Ilustrativní obrázky pro požadované nábytkové vybavení:

Ilustrativní obrázek 1 – položka N-0501		Ilustrativní obrázek 2 – položka N-0503

Ilustrativní obrázek 3 – položka N-0505		Ilustrativní obrázek 4 – položka N-0530

Ilustrativní obrázek 5 - položka N-0101/N-0105 		Ilustrativní obrázek 6 – položka N-0380

SOUHRNNÝ SEZNAM VYBAVENÍ

| POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE – VÝČET DODÁVANÉHO NÁBYTKU |
| --- |
| Kód položky | Název | Rozměr (š * h * v) | Množství v ks |
| N-0101 | skříň šatní 2-dvéřová, uzamykatelná, typu "Z", 2 oddíly | 400/500/1850 mm | 230 |
| N-0105 | skříň šatní 2-dvéřová, uzamykatelná, typu "Z", 2 oddíly | 300/500/1850 mm | 8 |
| N-0131 | lékárna uzamykatelná, dělená – plná a prosklená dvířka | 800/400/1850 mm | 16 |
| N-0136 | lékárna uzamykatelná, dělená výsuvná | 450/600/1850 mm | 14 |
| N-0160 | skříň policová 1-dvéřová, uzamykatelná | 550/400/1850 mm | 4 |
| N-0161 | skříň policová prosklená, dolní část uzavřená, uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 4 |
| N-0162 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 27 |
| N-0163 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/600/1850 mm | 36 |
| N-0166 | skříň policová, částečně uzavřená | 500/400/1850 mm | 2 |
| N-0170 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 600/600/1850 mm | 6 |
| N-0172 | skříňka policová 2-dvéřová, uzamykatelná, nízká | 800/400/750 mm | 2 |
| N-0192 | skříň pro úklidové potřeby 2-dvéřová, uzamykatelná | 600/500/1850 mm | 6 |
| N-0308 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1200/600/750 mm | 15 |
| N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 46 |
| N-0370 | stůl konferenční | 600/600/450 mm | 2 |
| N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 59 |
| N-0501 | židle pevná - koženka |  | 54 |
| N-0503 | židle pevná s područkami - koženka |  | 3 |
| N-0505 | židle pojízdná s područkami - koženka |  | 56 |
| N-0530 | křeslo s područkami |  | 3 |
| N-2021 | regál s 5 policemi | 900/500/1850 mm | 12 |
| N-2022 | regál s 5 policemi | 1000/500/1850 mm | 88 |