Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

„III/3516 Bítovčice opěrné zdi“

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

„III/3516 BÍTOVČICE, OPĚRNÉ ZDI“

Předmětem zakázky je realizace nové opěrné železobetonové úhlové zdi, založené na mikropilotách, jejímž účelem bude podepření násypu silničního tělesa na přilehlé silnici III/3516, kdy podél levé strany této komunikace (na líci zdi) se nachází koryto řeky Jihlavy. Nová opěrná zeď nahradí v plném rozsahu stávající zděnou zeď z lomového kamene, která je v havarijním stavu. Směrově a výškově bude nová opěrná zeď kopírovat převáděnou komunikaci III/3516. V rámci rekonstrukce bude provedeno nové vozovkové souvrství v rozsahu stavebních jam, na zbylých přilehlých plochách bude provedeno frézování a obnova krytu komunikace. Stavba bude realizována v intravilánu obce Bítovčice, na pravé straně komunikace se nachází zástavba rodinných domů. Délka nové zdi bude cca 150 m.

Technické podmínky:

Rekonstrukci opěrné zdi řeší stavební objekt SO 201. Skrývka ornice se u této stavby nepředpokládá. Stavební jámy budou provedeny jako kolmo pažené. Výkopy na líci budoucí opěrné zdi, které budou v dostatečné vzdálenosti od řeky, budou otevřené a v maximálním sklonu 1:1. Ostatní výkopy budou paženy štětovnicovými stěnami. Všechny jámy na rubu zdi budou paženy záporovým pažením z válcovaných ocelových nosníků. Opěrná zeď bude založena na mikropilotách s kořenem délky 2 m. S ohledem na proměnlivou hloubku skalního podloží budou použity mikropiloty s proměnnou délkou, průměrná délka bude cca 5m a mikropiloty budou osazovány po 1,5 m. Na podkladní beton budou provedeny základové pasy z vyztuženého betonu s izolací zasypaných částí. Dřík opěrné zdi bude železobetonový s kamenným obkladem připevněným pomocí kotevních trnů na líci a izolací na rubu. Na horní povrch opěrné zdi bude na celé délce provedena monolitická železobetonová římsa, kotvená pomocí vyčnívající betonářské výztuže. Římsa i samotná opěrná zeď bude po celé délce rozdělena dilatačními a smršťovacími sparami. Zpětné zásypy stavebních jam na lící budou provedeny záhozem z těžkého kameniva s horním urovnáním. Konstrukce vozovky podél opěrné zdi bude s následující skladbou (D1-N-6-IV, celkové tl. 440 mm):

- ACO 11+ 50/70				40 mm

- Spojovací postřik PS-E 0,5 kg/m2

- ACP 16+ 50/70				70 mm

- Inflitrační postřik PI-E 1,0 kg/m2

- SC C 8/10					130 mm

- ŠDa 0/32					200 mm

Ve zbylé ploše bude provedeno frézování tl. 40 mm a pokládka PS-E a ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm. Na styku napojení nových vrstev bude do konstrukce vozovky uložena dvouosá výztužná geomříž šířky 2 m s přesahem na obě strany s tahovou pevností 50 kN/m. Odvodnění povrchu vozovky bude řešeno pomocí příčného a podélného sklonu vozovky do odvodňovacích prostupů. Na římsu bude osazené ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní výšky 1,1 m s minimální úrovní zadržení H2, s nátěrem odstínu Májová zeleň.

Silniční uzavírka

Stavba bude prováděna za částečné uzavírky. Výstavba zdi se dle PD dělí na dvě etapy, kdy bude postupně uzavřen přilehlý pruh komunikace v daném úseku, za použití přenosné semaforové soupravy. Předpokládaná délka uzavírky je dle projektové dokumentace cca 7 měsíců. Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.

Zadávací podklady

Požadavky na rekonstrukci opěrné zdi jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP a PDPS, spolu se soupisem prací v programu ASPE, vypracovala firma AF-CityPlan, Ateliér Liberec, Mrštíkova 399/2a, 406 07 Liberec, zpracování dokončeno 04/2015.

Předpokládaný termín zahájení prací			duben 2018

Předpokládaná doba plnění	8 měsíců

Termín uvedení stavby do předčasného užívání	do 7 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy, nejdéle však do 31. 10. 2018

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 1 měsíce od uvedení do předčasného užívání

Dokončení a předání ověřeného geometrického plánu	do 3 měsíců od uvedení do

příslušným KÚ						předčasného užívání

Záruční lhůta na dílo	60 měsíců (120 měsíců na provedení izolací)

Pojištění zhotovitele v minimální výši			17 000 000 Kč