PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název zakázky: 	„Průjezdný krytý silážní žlab“

Podpora projektu: 	Zakázka je součástí projektu Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 „Modernizace chovu skotu“ – reg. číslo: 17/005/0411h/563/001724, který je spolufinancován ze zdrojů EU.

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: 	Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

IČ zadavatele: 	00072583

DIČ zadavatele:	CZ00072583

Právní forma: 	Příspěvková organizace

Adresa zadavatele:	Dusilov 384, 396 01 Humpolec

Statutární zástupce:	Ing. JAN MÁCHA, ředitel

Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném znění (dále jen „Zákon“)

Druh zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce

Předmět veřejné zakázky:

Specifikace dle CPV kódů:  45213240-7	 Výstavba zemědělských objektů

Předmětem zakázky je výstavba jednolodního průjezdného silážního žlabu. Osová šířka lodě v příčném směru je 9,00 m, v podélném směru je základní modul sloupů haly 3,0 m; modulů je 29. Nosnou konstrukci objektu tvoří ocelové sloupy zakotvené na žlabových stěnách. Loď bude zastřešena trapézovým plechem. Žlab bude opláštěný pozinkovaným plechem, který může být opatřen nátěrem.

Objekt je založen na monolitických betonových základových pasech. Stěny žlabu jsou provedeny z prefabrikovaných železobetonobých panelů „ I “. Dno žlabu je navrženo ve složení štěrkový podsyp, betonová deska se sítí, živičná vrstva, asfaltobeton. Vzhledem k tomu, že v objektu bude uskladněna pouze siláž o vysoké sušině (nad 30 %), není pod žlabem navrhován kontrolní systém.

Elektrická instalace (osvětlení) není požadována. Na objektu bude proveden pouze hromosvod.

Dále bude provedena opěrná stěna pro zabezpečení svahu po odkopání zářezu z prefabrikovaných železobetonových dílců výšky 4500 mm v délce 19.500 mm a dobetonávky v délce 1.280 mm. Části kopírující terén jsou železobetonové monolitické v celkové délce 10.240 mm. Objekt je založen na monolitických betonových základových pasech. Na vrcholu panelů a dobetonávek bude ocelové zábradlí, které bude propojeno s hromosvodnou soustavou zastřešeného silážního žlabu.

Cena sjednaná ve smlouvě:

9 477 049,00 Kč bez DPH, tj. 11 467 229,29 Kč včetně DPH.

Označení účastníků zadávacího řízení:

Účastník 1: 	I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

IČ 60838531

Účastník 2: 	STATUS stavební a.s.

Nádražní 998, 396 01 Humpolec

IČ 46679120

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Nebyl vyloučen žádný účastník.

Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:

Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvhodnější, je I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Označení poddodavatele:

Roman Mischnik, 37701 Jindřichův Hradec - Buk 62, IČ 49036734

D+M zámečnických konstrukcí

M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 42196868

dodávka prefabrikátů

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu:

Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:

Nebylo použito.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:

Nebylo zrušeno.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků:

Na zadavatele se v souladu s § 279 odstavec 2 vztahuje odložená účinnost ustanovení § 211 odst. 3 zákona.

Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů:

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:

Nejedná se o nadlimitní VZ.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3:

Nebylo požadováno.

V Humpolci dne 29. 1. 2018

Ing. Jan Mácha

ředitel