Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Stavba : „II/112 Horní Cerekev, průtah v km 75,900 – 76,200“

Předmětem stavby je oprava silnic II/112, II/133, MK a chodníku v obci Horní Cerekev. Rozsah řešeného úseku pro silnici II/112 je od cca 15 m před křižovatkou se silnicí II/133 v km 75,887 po pracovní spáru v km 75,978 – délka celkem cca 91 m. Rozsah řešeného úseku pro silnici II/133 je od křižovatky se silnicí II/112 v km 0,000 po pracovní spáru v km 0,035 – délka celkem cca 35 m. Celková délka všech navržených oprav je 126 m. Komunikace zůstanou ve stávajících šířkách 6,15 m – 7,13 m.

Stavba dále řeší návrh autobusové zastávky vjízdním pruhu, úpravu stávající křižovatky, přilehlé chodníky, zřízení odvodnění včetně trativodů a návaznosti na stávající zpevněné a nezpevněné plochy.

Technické podmínky

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

- SO 101 Silnice II/112

- SO 102 Silnice II/133

- SO 103 Místní komunikace a chodníky

SO 101 Silnice II/112, SO 102 Silnice II/133

Vytyčení části stavby, geodetické zaměření skutečného provedení části stavby po dokončení a vypracování DSPS v digitální a tištěné formě, práce v souvislosti s uzavírkou silnic, zkoušení materiálů, konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele, zřízení ochrany inženýrských sítí a zajištění BOZP na staveništi.

Stavební objekt SO 101 řeší návrh autobusové zastávky, úpravu  stávající křižovatky, přilehlé chodníky, zřízení odvodnění včetně trativodů a propojení nové úpravy se stávajícími zpevněnými a nezpevněnými plochami převážně v majetku Města Horní Cerekev.

Na silnici II/133 (SO 102) v oblasti křižovatky je navržena souvislá oprava krytu vozovky včetně podkladního souvrství. V tomto úseku nebudou nově zřízeny trativody. Oprava  komunikace (SO 102) je navržena ve stávajícím šířkovém uspořádání beze změn nivelety.

Silnice zůstanou ve stávajících šířkách 6,15 m – 7,13 m, okraje budou tvořeny betonovými silničními obrubami (H=0,12 m) a přídlažbou z dvojřádku žulových kostek 100/100/100 mm, u místa pro přecházení a v místech vjezdů bet. sníženými silničními obrubami (H=0,02 m). Přechod snížení je řešen přechodovými obrubami PV, LV. Plochy silnice II/112 a přilehlých vjezdů budou tvořit původní kamenné žulové kostky. Napojení místní komunikace bude řešeno asfaltovým krytem.

Přilehlé chodníky lemují silniční a chodníkové obruby, nebo jen chodníkové obruby šířky 0,08 m. Materiálově, vzorově a barevně budou řešeny v návaznosti na stávající chodníkové plochy. Varovné a signální pásy budou z reliéfní dlažby v barevném kontrastu s dlažbou okolní.

Nástupní hrana autobusové zastávky je v navržena v délce 12,0 m z kasselských obrub, výška nástupiště je 0,18 m od plochy komunikace. V oblasti zastávky bude z důvodu rozhledových poměrů zřízeno vodorovné dopravní značení (VDZ dvojitá plná čára) zakazující předjíždění.

Konstrukce vozovky v celém úseku - typ A:

Dlažba kamenná žul. kostka min. 100/100/100 DL, pův.	100 mm 	ČSN 73 6131

Drcené kamenivo fr. 4 – 8 mm DK 				  40 mm 	ČSN 73 6126-1

Stmelená vrstva hydraulickým SC 				210 mm 	ČSN EN 14 227-1

cementovým pojivem C8/10

Štěrkodrť fr. 0 – 63 mm 		ŠD A0/63GE 		200 mm 	ČSN 73 6126-1

Celkem						            550 mm

Před zhotovením konstrukčních vrstev je nutné prověřit únosnost pláně zkouškou SZZ na min. parametr Edef2 = 45 MPa.

Odvodnění pozemní komunikace

Odvedení povrchových vod z ploch komunikace bude zajištěno střechovitým příčným sklonem 2,50 % k obrubám a dále podélným sklonem do navržených uličních vpustí. Uliční vpusti budou napojeny na stávající jednotnou kanalizaci. Chodníkové plochy budou v příčném skonu 1,0 % odvodněny do komunikace nebo přilehlých zelených ploch. Pláň je navržena ve sklonu 3,0 %. V celé délce SO 101 je navržen trativod DN 100 z perforovaných PVC trubek, které jsou osazeny do štěrkodrtě a obaleny geotextilií. Trativody jsou vyústěny do navržených vpustí.

SO 103 Místní komunikace a chodníky

Stavební objekt SO 103 řeší návrh opravy stávajícího a vybudování nového chodníku v jednostranném příčném sklonu 1,0 %. Pláň bude v příčném sklonu 3 %. Povrch chodníku bude materiálově, vzorově a barevně odpovídat navazujícím chodníkovým plochám. Hrany chodníku budou tvořit chodníkové obruby BO 1000/250/80 nebo silniční obruba BO 1000/250/150. V místech vjezdů je navržena snížená silniční obruba BO 1000/150/150 osazená 2 cm nad rovinu komunikace. Přechod snížení je navržen přechodovou obrubou BO 1000/250/150 PV, LV.

Autobusová zastávka je řešena pomocí kasselských obrub 1000/435/350. Nástupní hrana je ve výšce 180 mm nad hranou komunikace. Obruby jsou uloženy do betonového lože C12/15 min. tl. 15 cm třídy prostředí XF3.

Konstrukce chodníku - typ B:

Dlažba betonová 200/200/60 v barvě přírodní DL 		60 mm 	ČSN 73 6131

Varovné s signální pásy bary kontrastní s okolní dlažbou z reliéfní dlažby

Drcené kamenivo fr. 4 – 8 mm 		DK 		40 mm 	ČSN 73 6126-1

Štěrkodrť fr. 0 – 63 mm 			ŠD A0/63GE 	150 mm 	ČSN 73 6126-1

Celkem 							250 mm

Před zhotovením konstrukčních vrstev je nutné zhutnit pláň na min. parametr Edef2 = 45 MPa.

Konstrukce vozovky místní komunikace – typ C:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 		ACO 11+ 	40 mm 	ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik z kat. asf. emulze 		PS-E 		0,25 kg/m2 	ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy 	ACL 11+ 	60 mm	 	ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik z kat. asf. emulze 		PS-E 		0,25 kg/m2 	ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy 	ACP 16+ 	50 mm 	ČSN EN 13108-1

Infiltrační postřik z kationakt.. asf. emulze   PI-E 		1 kg/m2 	ČSN 73 6129

Štěrkodrť fr. 0 – 32 mm 			ŠDA0/32GE 	150 mm 	ČSN 73 6126-1

Štěrkodrť fr. 0 – 63 mm 			ŠD A0/63GE 	250 mm 	ČSN 73 6126-1

Celkem 							550 mm

Před zhotovením konstrukčních vrstev je nutné zhutnit pláň na min. parametr Edef2 = 45 MPa.

Konstrukce vjezdu– typ D:

Dlažba kamenná žul. kostka min. 100/100/100 DL 		100 mm 	ČSN 73 6131

Drcené kamenivo fr. 4 – 8 mm 		DK 		40 mm 	ČSN 73 6126-1

Štěrkodrť fr. 0 – 32 mm 			ŠD A0/32GE 	160 mm

Štěrkodrť fr. 0 – 63 mm 			ŠD A0/63GE 	250 mm 	ČSN 73 6126-1

Celkem 							550 mm

Před zhotovením konstrukčních vrstev je nutné prověřit únosnost pláně zkouškou SZZ na min. parametr Edef2 = 45 MPa.

Dopravní omezení

Při realizaci stavby dojde k úplné uzavírce komunikací. Objízdné trasy a uzavírka se vyznačí dle TP 66. Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS.

Před začátkem stavebních prací předloží zhotovitel stavby vypracovaný návrh dopravního omezení a uzavírky investorovi a příslušnému dopravnímu inspektorátu.

Zadávací podklady

Projektová dokumentace ve stupni DOS; projektant VIPA project, s.r.o., Cyrilometodějská 43/20, Třebíč – Nové Dvory, 674 01, IČO: 04637470, zpracování dokončeno 12/2017.

Předpokládaná doba plnění					3 měsíce

Předpokládaný termín zahájení prací 				květen 2018

Termín zprovoznění stavby						do 3 měsíců od zahájení

prací

Předání dokladové části						do 1 měsíce od zprovoznění

stavba

Záruční lhůta – silniční objekty					60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	3.500.000,00 Kč