Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení

-

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Stavba : „III/12936 Jiřice, průtah“

Předmětem stavby je oprava silnice III. třídy č. 12936 v průtahu obcí Jiřice. Začátek úseku je na pracovní spáře na začátku Jiřic v km 4,065 a konec úseku je za koncem Jiřic před křižovatkou s MK v km 5,135. Cílem této stavby je výměna stávající degradované obrusné vrstvy. Vozovka je navržena v průměrné šířce 6,8 m. Vedení trasy, šířkové upořádání a niveleta se stavbou měnit nebudou.

Celková délka navržené opravy je 1 070 m.

Technické podmínky:

Stavba zahrnuje stavební objekt SO 01 silnice III/12936.

SO 01 silnice III/12936

Jedná se dle soupisu o tyto práce: zřízení DIO, řezání a odstranění asfaltového krytu vozovek, frézování vozovek (tl. do 50 mm), spojovací postřik z emulze, pokládka ACO 11 tl. 50 mm, zalití spar a výšková úprava uličních vpustí.

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu. Návrh DIO zajistí zhotovitel.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS.

Zadávací podklady

Soupis prací v programu ASPE, situační mapa.

Předpokládaná doba plnění	60 kalendářních dní

(2 měsíce)

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 	do 1 měsíc od

předčasného užívání

Předpokládaný termín zahájení prací 				Květen - červen 2018

Záruční lhůta							60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	2 600 000,00 Kč